## Slide 1: HAZMAT EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Mehtap Altın
A sınıfı İGU – Eğitimci Yazar ve Editör

## Slide 2: Programın Amacı:
İlk müdahale personelinden farklı olarak Kimyasal döküntü ile mücadele edip tehlikenin tamamen ortadan kalkması için gerekli bütün adımları atacak kişiler, AMP planlarında görevli olan veya görev almak isteyen personellerin eğitimlerinin verilmesi.

## Slide 3: Programın İçeriği:
Kimyasalları ve özelliklerini bilir.
Acil durum ekiplerini oluşturmayı bilir.
Kimyasal depolarında güvenlik önlemlerini bilir.
Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.
Duman kontrol sistemlerini bilir.
Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.
Tehlikeli kimyasal müdahale ekipmanlarını bilir.
Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.
ACİL DURUM PLANLARINI hazırlar, kontrol ve revize edebilir.
Acil eylem planlarındaki, Sızıntı / döküntü postalarına eğitim verip, eğitim sonunda KATILIM belgesi verebilir.
Talepler doğrultusunda, KİMYASAL RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.
NFPA 472 standardını bilir.

## Slide 4: HAZMAT NEDİR?
Hazardous Materials items olarak uluslararası açılımı olan bir kelime olup kelime anlamı tehlikeli maddeler ve ürünleri ifade etmektedir. Hazmat kısaltması ülkemizde de sıkça kullanılan bir terim olup Hazmat Team gibi isimlerle de bu işi yapanlar kendisini adlandırmaktadır.

## Slide 5: Yeni kimyasallar her yerde!
Gıdalarda
Kozmetiklerde ve temizlik ürünlerinde
Dekorasyon, mobilya, her ev ve mutfak eşyasında
Böcek kovucularda
Ve daha birçok yerde…

## Slide 7: KİMYASAL MADDE
Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları ifade eder.

## Slide 8
a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C & 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, c) Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, d) Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını, e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, f) Çok kolay alevlenir madde: 0°C´den düşük parlama noktası ve 35°C´den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeleri,

## Slide 9
g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ğ) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi, h) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları, ı) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini, i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C´nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri,

## Slide 10
j) Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını, k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, n) Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri, o) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,

## Slide 11
ö) Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri, p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri, r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, s) Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri, ş) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ifade eder.

## Slide 12: TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE KAYNAKLARI

## Slide 13: HER KİMYASAL MADDE,
Uygun yolla ve uygun dozda canlı organizmalara verildiğinde zararlı etki meydana getirme kapasitesine sahiptir. Bir etki meydana getirebilmesi için öncelikle belirli bir yoldan vücuda alınması ve absorbe olması gerekir.
Sonuçta meydana gelen etkinin şiddeti organizmada etki yerine ulaşan madde miktarına bağlıdır.

## Slide 22
KİMYASALLARDAN KORUNMA YOLLARI
1.Tehlikeli kimyasalı tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olan değiştirme
2.Uygun teknolojiler; kapalı sistemlerde çalışma
3.Yerel havalandırma sistemleri
4.Yangın ve patlamaya neden olacak tutuşturucu maddeler
5. Kimyasallarla çalışan kişilerin sayısı mümkün olduğunca az olmalı
6.Kirlenen yüzeyle düzenli aralıklarla temizlenmeli
7.Maruziyet süresi kısaltılmalıdır
8.KKD kullanımı
9.Acil eylem planları hazırlanmalı
10.Kirlenmiş alanlarda yeme, içme vb. olmamalıdır
11.Kirlenmiş kıyafetlerin temizlenmesi depolanması vb.
12.Gerekli Uyarı ve işaretlerin eksiksiz olması

## Slide 24: KİMYASAL HİJYEN PROGRAMI
Kimyasal Hijyen Faktörleri
Gaz, Buhar ve Dumanlar; Solventler, Asit ve Bazlar ile Pestitlerden oluşmaktadır.
Ortaya çıkan sorunların bir daha oluşmaması için kaydedilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Sorunları ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınmalıdır.

## Slide 26
Kimyasal Risk Önlemleri
Kimyasal risk önlemleri, kaynakta, ortamda ve kişiye yönelik olarak üç aşamada değerlendirilir.
Kaynakta Alınacak Önlemler
  Kullanılan Maddenin Değiştirilmesi Benzen yerine toluen, benzin yerine gazyağı vs. gibi daha az zararlı madde kullanmak.
  İşlemin Değiştirilmesi Örneğin, işyeri ortamına bol miktarda boya ve tiner yayan tabanca boyası yerine havasız tabanca tekniğini uygulamak veya durum uygunsa fırça kullanmak hem boyadan, tinerden ekonomi sağlayacak hem de ortam havası daha az kirlenmiş olacaktır.
  İşlemin Kapalı Sisteme Alınması
  İşlemin Yer ve Süre Olarak Sınırlanması

## Slide 27
  5. Islak (Sulu) Yöntemler Kullanılması Özellikle tozun ortama karışmadan bastırılmasına yarayan bu yöntem maden işletmelerinde çok yararlı olmaktadır.
  6. Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması Gaz, toz, buhar gibi maddelerin kaynağında, ortama yayılmadan çekilerek dışarı atılmasını sağlayan bu yöntem ne yazık ki, pek çok yerde yanlış uygulanmakta ve bazen yarar yerine zarar vermektedir.
  7. Sürekli Ortam Ölçümleri Ortamda, sık sık sorun olan madde veya etkenler özel detektör tüpleri veya deteksiyon cihazları ile kontrol edilerek alınan önlemlerin yeterliliği denetlenmeli, gerekiyorsa yeni önlemler alınmalıdır.
  8. Yeterli Bakım Programı Risklerin kaynağında önlenmesi için tesis edilen sistemlerin bakımlarının yapılması kimyasalların ortama yayılmasını önlemede etkili olacaktır.

## Slide 28
Ortamda (Hava yolunda) Alınacak Önlemler
  İşyeri Düzeni Düzensiz bir işyeri, iş verimini düşüreceği gibi iş kazaları olasılığını arttıracak ve iş gereği oluşan süprüntü vb. maddeler örneğin bulaşık üstüpüler, tozlar sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecektir.
  Genel Aspirasyon İlk göz önüne alınacak husus çalışan kişilerin soludukları hava düzeyinde etkin bir havalanma sağlanmasıdır.
  Seyreltme Aspirasyonu (Temiz Hava Sağlanması) Tamamen kapalı iş ortamlarında bir yandan yerel aspirasyon ile zararlı maddeler dışarı atılırken gerekli olan temiz hava da bir başka sistemden içeri verilmelidir.

## Slide 29
Çalışan Kişide (Alıcıda) Alınacak Önlemler
  Eğitim Önlemlerin en etkili ve yararlısı, çalışanların, hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğu, nasıl korunacağı, alınan önlemlere nasıl uyacağı konusunda yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleridir.
  Kişisel Koruyucular Gözlük, maske, eldiven, baret vb. kişisel koruyucular en son başvurulacak fakat gerektiğinde kesinlikle kullanılması zorunlu araçlardır. Bu araçlar ancak, hangi tehlikeye karşı ne kadar ve ne sürede koruduğu bilinci ile kullanılırsa yararlı olurlar.
  Yeterli Sağlık Kontrolü Çalışan kişilerin işe giriş muayeneleri ve periyodik tıbbi kontrolleri sorunların erken tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınarak tedavilerinin yapılması çoğu kez hayat kurtarıcı olmaktadır.

## Slide 30: Kimyasallara Maruz Kalmanın Gözlenmesi
Fabrika içi denetim ile gözetilmesi
Doğrudan okuma yapabilen cihazlarla
Numune toplama pompalarıyla
Kişisel Maruziyet Ölçümleri Yönetmeliği
Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelikte anıldığı gibi çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, bilhassa işitme ile ilgili risk unsurlarından korunmaları için asgari gereklilikleri yerine getirmelerini kapsar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesindeki işyerlerinde uygulanır.

## Slide 31
Kişisel Maruziyet Ölçüm Cihazı
İş güvenliği ölçümleri, ölçüm standardı gereği kişide (maruziyet ölçümü) ve ortamda (ortam ölçümleri) olmak üzeri iki şekilde yapılmaktadır. İsg kapsamında kişisel ölçümler kişilerde oluşan maruziyetin derecesini belirler ve raporlamada personelin adı, yaptığı işin tanımı gibi bilgileri içermektedir, sonuç çalışan personel çerçevesinde değerlendirilir. Personelin çalışma alanları, çalışma şekilleri incelenerek çalışana dozimetrik ölçüm cihazları takılarak örneklem veya kayıt alınır. Örnek vermek gerekirse gürültü maruziyet ölçüm cihazı duyma organının bulunduğu kulak hizasında takılarak çalışandan maruz kaldığı gürültüyü kayıt altına alır, sonuçlar Haftalık gürültü maruziyet düzeyi, Günlük gürültü maruziyet düzeyi, En yüksek ses basıncı sınır değerler ile karşılaştırılır. Sınır değeri aştığı durumlarda tedbirler alınması için rehber görevi görür. Periyodik sağlık muayenelerinin düzenli yapılması da son derece önem arz etmektedir. Çalışan personelin duyma kaybı ile kişisel maruziyet ölçümleri sonuçları karşılaştırılarak anlamlı ilişki kurulması gibi karşılaştırmalar yapılabilir.

## Slide 32: Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Nedir?
Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi, büyüklüğüne bakılmaksızın işletmelerde çalışanların kimyasal maruziyetlerini engellemeyi veya en aza indirmeyi amaçlayan çalışmalardır.
İşveren, “KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”te yukarıda belirtilen kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun şekilde kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalara özel risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

## Slide 33
Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır.
a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu. c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı. d) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri. e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

## Slide 34: Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Yöntemleri
İsviçre Peyniri Modeli
Dow CEI Yöntemi
Uluslararası Kimyasalların Kontrolü Aracı (ICCT)
Stoffenmanager Yöntemi
EMKG Aracı
COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) Yöntemi

## Slide 35: COSHH Yöntemi
İngiltere’de işyerinde kimyasalların kontrolüne ilişkin başlıca yasal düzenleme Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü Yönetmeliği’dir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu yönetmeliğe uyum sağlamasına yardımcı olmak adına İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi , COSHH adında risk değerlendirme aracı geliştirmiştir.
COSHH aracı, kimyasal maruziyet risklerini değerlendirmek ve yönetmek için kimyasalların toksikolojik tehlike sınıflandırması ve maruziyet değerlendirmesi üzerinden bir takım kontrol önerileri sunan kalitatif bir yöntemdir. COSHH yöntemindeki risk kontrol önlemleri, kontrol hiyerarşisi ilkelerine dayanmaktadır. COSHH yönteminde işyerlerinde alınacak önlemlerden lokal veya genel havalandırma gibi mühendislik kontrollerinin yanı sıra eğitim, güvenli çalışma prosedürleri gibi idari kontroller de önemli yer tutmaktadır.

## Slide 37
Yapılan incelemeler, araştırma ve gözetimler ile elde edilen bilgiler sonucunda COSHH yönteminde uygulanmak üzere kimyasalların sağlık açısından maruziyet risklerinin değerlendirilmesi 5 adımdan oluşmaktadır.

## Slide 38: COSHH YÖNTEMİ NEDİR?
COSHH aracı, kimyasal maruziyet risklerini değerlendirmek ve yönetmek için kimyasalların toksikolojik tehlike sınıflandırması ve maruziyet değerlendirmesi üzerinden bir takım kontrol önerileri sunan kalitatif bir yöntemdir. COSHH yöntemindeki risk kontrol önlemleri, kontrol hiyerarşisi ilkelerine dayanmaktadır. COSHH yönteminde işyerlerinde alınacak önlemlerden lokal veya genel havalandırma gibi mühendislik kontrollerinin yanı sıra eğitim, güvenli çalışma prosedürleri gibi idari kontroller de önemli yer tutmaktadır.
Coshh hakkında daha detaylı bilgi için: https://www.hse.gov.uk/coshh/

## Slide 41: Kimyasalların Karşılıklı Etkileşimleri
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında risk değerlendirmesi yapılırken dikkat edilecek hususlar içerisinde kimyasalların karşılıklı etkileşimli matrisleri de bulunmaktadır.
Reaktivite, maddelerin ısı oluşumu veya toksik gaz yan ürünleri gibi tehlikelerle sonuçlanabilecek kimyasal değişime uğrama eğilimidir. Maddelerin kendiliğinden veya birbirleri ile etkileşimi belirli koşullar altında gerçekleşmesi ile kimyasal değişim gerçekleşebilmektedir. Kimyasal proseslerde, depolamada, elleçlemede uygun ortamların oluşması durumunda kimyasal reaktivite meydana gelir.

## Slide 42: KİMYASAL MARUZİYET RİSK DEĞERLENDİRME (ILO COSHH)-METODOLOJİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ
Riski yönetmek için gereken adımlar
Risk yönetimi, işyerindeki tehlikelerin neden olduğu sağlık ve güvenlik risklerini kontrol etmek için adım adım ilerleyen bir süreçtir.
Tehlikeleri belirleyin
Riskleri değerlendirin
Riskleri kontrol edin
Bulgularınızı kaydedin
Kontrolleri gözden geçirin

## Slide 43: 1.Tehlikeleri Belirleyin
İşyerinize bakın ve neyin zarar verebileceğini düşünün (bunlara tehlike denir). Hakkında düşün:
insanlar nasıl çalışır ve tesis ve ekipman nasıl kullanılır
hangi kimyasallar ve maddeler kullanılır
Hangi güvenli veya güvensiz çalışma uygulamaları mevcuttur?
binanızın genel durumu
Kaza ve hastalık kayıtlarınıza tekrar bakın, çünkü bunlar daha az belirgin tehlikeleri belirlemenize yardımcı olabilir. Bakım, temizlik veya üretim döngülerindeki değişiklikler gibi rutin olmayan işlemleri dikkate alın.
Elle taşıma, kimyasalların kullanımı ve işle ilgili stresin nedenleri gibi sağlığa yönelik tehlikeleri düşünün.
Her bir tehlike için çalışanların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin veya halkın nasıl zarar görebileceğini düşünün.
Çalışanların görüşlerini alın.

## Slide 44
Riskleri değerlendirin
Tehlikeleri belirledikten sonra, birinin zarar görme olasılığının ne kadar olduğuna ve bunun ne kadar ciddi olabileceğine karar verin. Bu, risk düzeyinin değerlendirilmesidir.
Karar vermek:
kim zarar görebilir ve nasıl
riskleri kontrol etmek için zaten ne yapıyorsanız
riskleri kontrol etmek için daha ne gibi adımlar atmanız gerekiyor?
eylemi gerçekleştirmesi gereken kişi
eyleme ihtiyaç duyulduğunda

## Slide 45
Riskleri kontrol edin
Halihazırda ne yaptığınıza ve hâlihazırda sahip olduğunuz kontrollere bakın. Kendine sor:
tehlikeden tamamen kurtulabilir miyim?
değilse, riskleri nasıl kontrol edebilirim ki zarar olası olmasın?
Daha fazla kontrole ihtiyacınız varsa şunları göz önünde bulundurun:
işi yeniden tasarlamak
malzemeleri, makineleri veya süreci değiştirmek
malzemelere, makinelere veya sürece maruz kalmayı azaltmak için işinizi organize etmek
güvenli çalışmak için gerekli pratik önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması
kişisel koruyucu ekipman sağlamak ve çalışanların bunları giymesini sağlamak
Tanımladığınız kontrolleri yerine koyun. Sizden tüm riskleri ortadan kaldırmanız beklenmiyor, ancak insanları zarardan korumak için 'makul ölçüde uygulanabilir' her şeyi yapmanız gerekiyor. Bu, para, zaman veya sorun açısından gerçek riski kontrol etmek için gereken önlemlere karşı risk düzeyini dengelemek anlamına gelir.

## Slide 46
Bulgularınızı kaydedin
5 veya daha fazla kişi çalıştırıyorsanız, dahil olmak üzere önemli bulgularınızı kaydetmelisiniz.
tehlikeler (zarar verebilecek şeyler)
kim zarar görebilir ve nasıl zarar görür?
riskleri kontrol etmek için ne yapıyorsunuz?

## Slide 47
Kontrolleri gözden geçirin
Çalıştıklarından emin olmak için uyguladığınız kontrolleri gözden geçirmelisiniz. Aşağıdaki durumlarda da bunları gözden geçirmelisiniz:
artık etkili olmayabilirler
işyerinde aşağıdakiler gibi yeni risklere yol açabilecek değişiklikler var:
  kadro
  süreç
  kullanılan maddeler veya ekipman
Ayrıca, çalışanlarınızın herhangi bir sorun tespit edip etmediğini veya herhangi bir kaza veya ramak kala olay olup olmadığını da gözden geçirin.
Yaptığınız tüm değişikliklerle risk değerlendirme kaydınızı güncelleyin.

## Slide 51: Depolamada Alınacak Güvenlik Önlemleri
Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm halinde,
Taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden yapılmış (yangına dayanıklı),
Tavan ve pencereler herhangi bir basınçta kolay dışarı açılacak şekilde hafif malzemeden,
Bütün kapı ve pencereler dışa açılır nitelikte, sürgülü kapılarda ayrıca dışa
açılır kanatlı kapılı,
Tabanı, içine konulacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek nitelikte,
Tabanı, herhangi bir yangın halinde kullanılabilecek su ve benzeri söndürücüleri akıtacak özellikte drenaja sahip,
Tabanında, depolanan farklı özellikte maddelerin birbiri ile karşılaşmamaları için, farklı maddeler drenaj yolları ile ayrılmış bölümlere konulmuş, olmalıdır.

## Slide 52
Kimyasal madde depoları içinde elektrik tesisatı bulunmaması tercih edilmeli, aydınlatma ise ışık dışarıdan yansıtılarak yapılmalıdır.
İçeride elektrik tesisatı bulunması zorunlu olan hallerde ise tesisat exproof ve kapalı sistem olmalıdır.
Havalandırma hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır.
Cebri çekişli havalandırma sistemi bulunan depoların elektrik motorları exproof olmalıdır.
Depo dışında ve uygun bir uzaklıkta, depo içinde nelerin bulunduğu, herhangi bir yangın halinde hangi malzeme ve yöntemlerle, ne şekilde müdahale edileceği bilgilerini ihtiva eden bir uyarı levhası konulmalıdır.
Depoların drenaj hattı çevre kirliliğine sebep olmaması için, yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmamalıdır.
Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı, burada toplanan atıklar usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir.

## Slide 53
Bazı kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle çok şiddetli reaksiyona girerler. Dolayısıyla sızıntı, yangın, kaza vb. durumlarda ambalajları, taşma kapları hasara uğrayabilir ve böyle durumlarda birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Şayet belli bir miktardan fazla iseler, bunların beraberce depolanmasına izin verilmemelidir. Kimyasal maddeler özelliğine göre ayrı bölümlerde depolanmalıdır.
Örneğin;
Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin birlikte depolanmasına izin verilmez. Yanıcı maddeler ile oksitleyici maddeler reaksiyona girebilir ve yangını başlatabilir.

## Slide 54
Buna benzer olarak;
Zehirli ve Çok Zehirli Maddelerin Oksitleyici Maddelerle, Zehirli, Çok Zehirli ve Oksitleyici Maddelerin  Parlayıcı Maddelerle ,
Zehirli, Çok Zehirli ve Oksitleyici Maddelerin  Peroksitler,
Suyla temas edince parlayıcı gaz çıkaran maddeler
Basınçlı Gazlar,
Dondurulmuş Sıvı Gazlar,
Amonyumnitrat
Gübrelerle bir arada depolanması sakıncalıdır.

## Slide 57: Kullanımda ise;
Kimyasal maddeler depodan ancak günlük ihtiyaç kadar alınmalı, Kullanım yerlerinde bir günlük
ihtiyaçtan fazlası bulundurulmamalıdır.
Eğer günlük kullanım miktarları çok fazla ise kulanım yeri yanında ikinci bir ara depo oluşturularak fazla malzeme burada depolanmalı ve saatlik kullanıma göre alınmalıdır.(Koltukaltı depoları)
Boş olan kimyevi madde teneke ve kapları en az doluları kadar tehlikeli olduğu dikkatten uzak
tutulmamalıdır.
İçlerinde devamlı çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerlerinde biriktirilmemeli işi bitenler derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

## Slide 58: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Genel Önlemler:
1-İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu,
2-Çalışmaların teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılması, uygun makine ve ekipman sağlanarak,
3-Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanarak,
4-En az sayıda işçi ile yapılarak
5-İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olması sağlanarak
6-Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayarak
İşyerleri ve eklentilerinin her zaman düzenli ve temiz bulundurularak,
İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartların sağlanarak,
Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılarak,
ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir.

## Slide 59
1. Depolanacak Maddelerin Listesini Hazırlayın 2.Miktarını Belirleyin 3. Kimyasal Hakkında Mümkün Olduğu Kadar Fazla Bilgi Edinin 4. Tehlike Ve Zararlarını Belirleyin 5. Alınması Gerekli Önlemleri Belirleyin 6. Güvenlik Bilgi Formunu Temin Edin

## Slide 60: Depolama için sınıflar
A- Patlayıcılar
B- Gazlar
C- Alev Alabilen Sıvılar
D- Alev Alabilen Katılar
E- Oksitleyici Maddeler Ve Peroksitler
F- Zehirli Maddeler
G- Radyoaktif Maddeler
H- Aşındırıcı (Korozif) Maddeler
I- Diğer Tehlikeli Maddeler

## Slide 61: DEPOLAR
ÜRETİMDEN AYRI YERDE
Tek katlı
Yangına dayanıklı malzemeden
Çatıları hafif
Kapı ve pencereler dışarı açılır
Zemin düzgün ve kolay temizlenir olmalıdır.

## Slide 62
Depolamada işaretlere dikkat edilmeli
Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalı
Dökülmelere karşı önlem alınmalı
Etkileşen kimyasallar yan yan konulmamalı
Malzeme tanklarının etrafı taşma havuzu ile çevrilmeli ve dökülmelere karşı önlem alınmalıdır.
Varil, bidon vb malzemeler kirlilik yaratmayacak şekilde depolanmalıdır
Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik bilgi formları bulundurulmalıdır.
Yanıcı kimyasallar diğerlerinden ayrı olarak güneşten etkilenmeyecek şekilde kapalı alanda depolanmalıdır.
Dökülmelere karşı uygun nitelikte absorban malzemeler konulmalıdır.
Kaplar Tanımlı olmalıdırlar.
Depolarda havalandırma sağlanmalıdır. Alarm sistemleri ve yangın söndürme sistemleri bulundurulmalıdır
Paratoner, güvenlik duşu ve göz duşu mutlaka olmalıdır.

## Slide 63: Eğitim
Çalışanlara kimyasal maddelerin kullanılması, taşınması, depolanması ve atılması, kaza halinde ve acil durumlarda nasıl hareket edecekleri hakkında gerekli bilgiler verilmelidir.
ÇALIŞMA TALİMATLARI HAZIRLANMALIDIR
İKAZ LEVHALARI ve POSTERLER ASILMALIDIR.
DEPODAN SORUMLU BİR KİŞİ OLMALIDIR

## Slide 64
Acil çıkış yollarında herhangi bir şey olmamalı,
Acil çıkışlar işaretlerle belirtilmeli
Acil çıkış kapıları çalışma saatleri içinde kilitli olmamalı, Yangın söndürücülere daima kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

## Slide 65
Variller ve diğer büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilerek kişilerin kazaya uğraması önlenmelidir.

## Slide 66
İşlenmiş mamul, yarı mamul ve diğer malzemeler özelliklerine (ebat ve ağırlıklarına) göre düzgün olarak düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde istiflenmelidir.

## Slide 67
Depolama, ısı, ışın, nem, titreşim, alev, kıvılcım, kimyasal reaksiyon, elektrik akımı gibi durumlardan etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.

## Slide 68
Depolarda Havalandırma
Duvarın zemine yakın yerlerindeki havalandırma açıklıkları sadece zayıf bir havalandırma sağlar.
İyi bir genel havalandırma çatı ve duvarlardaki havalandırma açıklıklarının beraberce
kullanılmasıyla sağlanır.

## Slide 70
Depolarda aydınlatma yapılırken; suni aydınlatma yapılıyorsa, genel aydınlatma kuralları uygulanmalıdır.
Lamba aralıkları iyi tespit edilmeli,
Aydınlatma tesisatının bakım ve onarımına gerekli itina gösterilmelidir.

## Slide 71
Malzemeler cins ebat ve ağırlıklarına göre uygun ambalajlama yapılarak depolanmalıdır.
Tehlikeli eşyalar ne kadar yüksekliğe istif edilebilir?
Genel olarak tehlikeli maddeleri taşıyan kapların, o yerden düştüklerinde hasara uğramayacaklarından emin olunabilecek bir yükseklikte istiflenmesi gerekir.
Yakıcı, yanıcı, zehirli,
çok zehirli veya oksitleyici
maddelerin kırılabilir
kaplarının ambalajları sadece 40 cm yüksekliğe kadar depolanabilir.

## Slide 72
Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin diğer kapları 150 cm’den fazla yükseklikten düşmeyecek şekilde depolanmalıdır.
Aşırı yükleme yapılmamalı, gelişi güzel depolama yaparak çalışma alanları daraltılmamalı ve düzensiz hale getirilmemelidir.
En iyi depolama yatay olarak, kapakların saat 3 veya 9’u gösterir konumda olmasına dikkat ederek depolamaktır.

## Slide 73
Kapalı yerler veya sundurma altları, açık alanlara göre daha fazla tercih edilmelidir. 0 0C nin altındaki sıcaklık ve aşırı güneş ışınlarından korunmalıdır
Makina yağı ve gres varillerinin depolanması

## Slide 74
Koruyucu tamponlar ve depolama teçhizatının işaretlenmesi
Rafların köşe başları koruyucu ayak tamponları ile güvenli hale getirilmeli,
Özellikleri ve taşıyabileceği maksimum yük miktarı, rafların üzerine açıkça görülebilecek şekilde yazılmalıdır.

## Slide 75: Tehlikeli sıvı depoları
Depoların etrafı bir arıza halinde, mevcut en büyük deponun içindeki sıvının yarısını alabilecek uygun güvenlik duvarıyla veya tamamını alabilecek büyüklükte kuyu veya toplama çukurlarına bağlı drenaj kanalları ile çevrelenmelidir.
Depoların drenaj hattı yağmur kanalı veya şehir pis su hattına doğrudan bağlanmamalıdır. Bağlanırsa çevre kirliliğine sebep olur.
Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı. Burada toplanan atıklar daha sonra bertaraf edilmelidir.

## Slide 77: PATLAYICILAR
Patlayıcı maddeleri depolamak ve kullanmak için özel bir alan oluşturulmalıdır.
Depolama odaları sağlam inşa edilmiş olmalı ve kullanılmadığı zamanlarda güvenli bir şekilde kilitlenmiş olmalıdır.
Herhangi bir patlama sonucu oluşabilecek hasarı en aza indirmek için depolama alanları diğer bina ve yapılardan uzakta bulunmalıdır.
Depolama alanı iyi havalandırılmış ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.
Depoda doğal aydınlatma veya taşınabilir elektrik lambaları kullanılmalı ya da deponun dışından aydınlatma yapılmalıdır.
Depo zemini ahşaptan veya kıvılcım oluşturmayacak başka bir maddeden yapılmış olmalıdır.

## Slide 78
Depolama alanının çevresi kuru ot, çöp ve yanmaya yatkın diğer maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Hiçbir depo; petrol, yağ, yanıcı ya da parlayıcı atık madde, açıkta ateş veya alev içeren binaların yanında olmamalıdır.
Patlayıcı maddeleri kullanan görevlilere güvenli depolama metotları, kimyasalların tehlikeleri gibi konularda eğitim verilmelidir.
Depolama sırasında sıvı kaplarında patlayıcı peroksit oluşturucu ürünlerin bulunmasına izin verilmemelidir. Kara barut ve patlayıcılar ayrı depolama alanlarında depolanmalıdır.
Depolama alanında hiçbir alet, patlatıcı ya da herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.
Patlayıcıların kutularının açılmasında paslanmaz aletler kullanılmalıdır.

## Slide 79: Alevlenir Gazlar
Alev alabilen maddeler, güneş ışığından, tüm ısı ve alev kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır. Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrol edilmeli ya da otomatik duman veya yangın dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır.
Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için yeterince serin ve iyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır.
Alevlenir çözücülerin buharları havadan ağır olabilir ve uzaktaki tutuşturma kaynağına zeminden ilerleyebilir. Dökülmüş kimyasalların alevlenir buharları merdiven ve asansör boşluklarından aşağı inebilir ve alt katlarda tutuşabilir. Bu yüzden bu çözücülerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde sigara kullanımı ve açık alevler yasaklanmalıdır.

## Slide 80
“Sigara içilmez” işaretleri alev alabilen maddelerin depolandığı alanlarda gözle fark edilir bir yere asılmalıdır.
Alevlenir maddelerin depolanması için en güvenli yol taşınabilir ve onaylı güvenlik kapları kullanmaktır. Alevlenir maddelerin taşınmasında genellikle 200 litrelik silindirler kullanılır ama bunlar uzun vadeli depolama için düşünülmemelidir.
Depolama kabının kapağı dikkatlice çıkarılmalı ve ısıdan, ateşten veya güneş ışığına maruziyetten kaynaklanabilecek iç basınç artmasını engellemek için onaylı basınç tahliye çıkışıyla değiştirilmelidir.
Çok kolay alevlenir maddeler, güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı tutulmalıdır.
Kimyasal maddenin tehlikesine uygun bir yangın söndürücü hazır durumda bekletilmeli ve bunu kullanacak olan çalışanlara gerekli eğitim verilmelidir.
Alevlenir maddeler metal malzemeden aktarılırken, çalışan kapalı transfer sistemi kullanılmalı veya uygun egzoz havalandırması bulunmalıdır.

## Slide 81: Alevlenir Aerosoller
Aerosoller, küçük katı ya da sıvı partiküllerin gaz veya sıvı içinde dağılmasıyla oluşan koloidal sistemlerdir. Aerosoller, iç fazı sıvı ya da katı diğer fazı gaz olan iki fazlı sistemlerdir. Bunlar, iç fazına bakılmaksızın aerosol kaplara konulurlar. Aerosol kaplar, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş bir gaz içerir ve bu gaz aerosolün dağıtımında itici rol oynar.

## Slide 82: Alevlenir Aerosoller
Aerosol kapları ayrı bir yerde ve tek başına, mümkün olduğu kadar alçağa yerleştirilmelidir. Binanın dışında ve binadan uzakta ayrı bir yerde yapılan bir depoda veya römorkta depolanmalıdır.
Dışarıda depolama uygulanabilir değilse içeride, tutuşturma kaynaklarından uzakta aşağıdakilerden birine uygun olarak depolanamalıdır:
Ayrı bir odada
Metal dolaplarda
Tel örgü kafeslerde
Güneş ışığından korunmalıdır. 50o C’yi aşan sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

## Slide 83
Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için yeterince serin yerlerde depolanmalıdır.
Alevlenir çözücülerin buharları havadan ağır olabilir ve uzaktaki tutuşturma kaynağına zeminden ilerleyebilir.
Dökülmüş kimyasalların alevlenir buharları merdiven ve asansör boşluklarından aşağı inebilir ve alt katlarda tutuşabilir. Bu yüzden bu çözücülerin kullanıldığı ve depolandığı yerlerde sigara kullanımı ve açık alevler yasaklanmalıdır.
Alevlenir maddelerin depolanması için en güvenli yol taşınabilir, onaylı güvenlik kapları kullanmaktır.

## Slide 84
Alevlenir maddelerin taşınmasında genellikle 200 litrelik silindirler kullanılır ama bunlar uzun vadeli depolama için düşünülmemelidir.
Depolama kabının kapağı dikkatlice çıkarılmalı ve ısıdan, ateşten veya güneş ışığına maruziyetten kaynaklanabilecek iç basınç artmasını engellemek için onaylı basınç tahliye çıkışıyla değiştirilmelidir.
Alevlenir maddeler metal malzemeden aktarılırken, çalışan kapalı transfer sistemi kullanmalı veya uygun egzoz havalandırması bulunmalıdır.
Çok kolay alevlenir maddeler güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı tutulmalıdır.

## Slide 85
Acil durumlar için yangın söndürme cihazları ve kuru kum ve toprak gibi emici inert malzemeler bulundurulmalıdır.
Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır.
Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır ya da depolama odalarına otomatik duman veya yangın dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır.

## Slide 86: Oksitleyici Gazlar
Oksitleyici gaz, oksijen vererek diğer malzemelerin yanmasına havadan daha fazla neden olan veya katkı sağlayan herhangi bir gaz veya gaz karışımıdır.
Depolama alanı serin, iyi havalandırılmış ve ateşe dayanıklı inşa edilmiş olmalıdır. Alevlenir maddeler oksitleyici maddelerin depolandığı alanlardan uzakta tutulmalıdır. Bazı oksijen vericiler depolama odası sıcaklığında oksijen yayarlar, bazıları da bunun için ısıya ihtiyaç duyarlar. Eğer oksitleyici maddelerin kapları hasar görmüşse, içindekiler diğer yanıcı maddelerle karışabilir ve yangına sebep olabilir. Bu riskten oksitleyici maddelerin ayrı depolama alanlarında depolanmasıyla kaçınılabilir. Ama bu her zaman uygulanabilir olmayabilir. Güçlü oksitleyici maddeler düşük parlama noktasına sahip oldukları için alevlenir sıvıların yanında depolanmamalıdır

## Slide 87: Basınç Altındaki Gazlar
Basınç altındaki gazlar 200 kPa veya daha yüksek bir basınçta bir haznede tutulan veya sıvılaştırılmış ya da sıvılaştırılmış ve soğutulmuş gazlardır. Sıkıştırılmış gazlardan, sıvılaştırılmış gazlardan, çözülmüş gazlardan ve soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlardan oluşurlar.

## Slide 90: Alevlenir Sıvılar
Alevlenir sıvılar 60°C’den düşük bir parlama noktasına sahip sıvılardır.
Alevlenir sıvılar üç kategoride sınıflandırılır:
Kategori 1: Parlama noktası < 23°C ve başlangıç kaynama noktası ≤ 35°C
Kategori 2: Parlama noktası < 23°C ve başlangıç kaynama noktası >35°C
Kategori 3: Parlama noktası ≥ 23°C ve ≤ 60°C° (2)

## Slide 94: Alevlenir Katılar
Alevlenir bir katı, kolay yanabilen veya sürtünmeye bağlı olarak yangına neden olabilen veya katkıda bulunabilen bir katıdır.
Kolay yanabilen katılar, yanan bir kibrit gibi bir yakma kaynağı ile kısa bir süre temas ettiğinde kolayca tutuşan ve alevi hızla yayılan, toz halinde, granüler halde veya macun kıvamındaki zararlı maddeler veya karışımlardır.

## Slide 95
Depolama Alevlenir maddeler, buharlarının havayla karışması sonucu kazara oluşabilecek tutuşmaları önlemek için yeterince serin yerlerde depolanmalıdır.
Çok kolay alevlenir maddeler güçlü oksitleyicilerden ve kendiliğinden yanmaya yatkın maddelerden ayrı tutulmalıdır.
Depolama odalarının duvarları, tavanları ve zeminleri yangına en az iki saat dayanıklı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
Depolama odaları otomatik kapanan yangın kapılarıyla donatılmış olmalıdır.
Depolama odalarının tesisatlarının elektrik topraklaması yapılmalı ve periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır ya da depolama odalarına otomatik duman veya yangın dedektörleri yerleştirilmiş olmalıdır.

## Slide 96
Kendiliğinden Tepkimeye Giren Maddeler ve Karışımlar
Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler veya karışımlar, oksijen (hava) katılımı olmadan dahi güçlü bir ekzotermik ayrışmaya uğrayabilecek termal olarak kararsız sıvı veya katı maddeler veya karışımlardır. Bu tanım, bu bölüme göre patlayıcı, organik peroksit veya oksitleyici olarak sınıflandırılan maddeleri ve karışımları kapsamaz.

## Slide 98: Piroforik Sıvılar
Piroforik sıvı, çok küçük miktarlarda dahi hava ile temasa girdikten sonra beş dakika içerisinde tutuşabilen sıvı madde veya karışımdır. Piroforik sıvı eylemsiz bir taşıyıcıya konulduğunda ve hava ile temas ettiğinde 5 dakika içerisinde tutuşur veya 5 dakika içerisinde bir filtre kâğıdını tutuşturur ya da kömürleştirir.

## Slide 99
Depolama
Priforik kimyasallar inert atmosfer ya da uygun görüldüğü takdirde kerosen altında depolanmalıdır. Depolama alanlarında ısıdan, ateşten, oksitleyici maddelerden ve su kaynaklarından kaçınılmalıdır.
Priforik kimyasalları taşıyan konteynerler kimyasalın adını ve tehlike uyarılarını gösterecek şekilde uygun etiketlerle etiketlenmelidir.
Küçük miktardaki safsızlıklar bile yangın veya patlamaya neden olabilir. Bu sebeple kullanım sonrası artan kimyasallar konteynere geri koyulmamalıdır.

## Slide 100: Su ile Temas Ettiğinde Alevlenir Gazlar Çıkaran Madde ve Karışımlar
Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran madde veya karışımlar, su ile tepkimeye girerek aniden alevlenir hale gelmeye veya tehlikeli miktarlarda alevlenir gaz çıkarmaya yatkın olan katı veya sıvı madde ya da karışımlardır.
Depolama
Kuru ve serin bir alanda depolanmalıdır. Kapalı bir kapta depolanmalıdır. Su, nem ve oksitleyicilerden uzak tutulmalıdır. Karpit depoları kuru, iyi havalandırılan ve ateşe dayanaklı yapıda olmalıdır. Karpit depolarının tabanları su geçirmez, duvarları basınca dayanıklı ve çatısı hafif malzemeden yapılmış olmalıdır. Karpit depolanan kaplar sağlam, su, hava geçirmeyen kapakla kapatılmış olmalı ve üzerlerinde “karpit kuru tutulacak” benzeri uyarı ifadeleri yer almalıdır. Karpit kaplarını açmak için kıvılcım açığa çıkaran aletler kullanılmamalıdır.

## Slide 101: Oksitleyici Sıvılar
Oksitleyici sıvı, kendiliğinden pek yanmayan ancak genel olarak oksijen oluşturarak diğer materyallerin yanmasına neden olan veya katkı sağlayan bir sıvı madde veya karışımdır.
Depolama
Yanıcı maddelerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır. İyi havalandırılmış ve aşındırıcı maddelere uygun dolaplarda depolanmalıdır. Serin yerde ve güneş ışığından uzakta depolanmalıdır. Oksitleyici sıvılar neredeyse her maddeyle reaksiyona girerler. Patlamaya neden olma potansiyelleri oldukça yüksektir. Bu nedenle iç içe iki konteynerde depolanmalıdır. Örneğin birinci konteynerde; teneke kutu, varil ya da küvet içine konulmalıdır.

## Slide 102: Oksitleyici Katılar
Oksitleyici katı, kendiliğinden alevlenir olmayıp oksijen oluşturarak diğer malzemelerin yanmasına neden olabilen veya katkı sağlayabilen katı bir madde veya karışım anlamına gelir.
Depolama
Oksitleyici katılar depolanırken, oksitleyici sıvıların depolamasında yazan maddeler uygulanmalıdır.

## Slide 103: Envanter Çıkarma
üvenli depolama için ilk adım tehlikeli kimyasalların güncel envanterinin hazırlanmasıdır. Böylece çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeler ortaya konmuş olur.
Envanter çıkarmanın en iyi yolu çalışma ortamındaki var olan kimyasalları tek tek not etmektir. Kimyasal envanteri kimyasallar ve tehlikeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olan teknik bir personel tarafından titizlikle hazırlanmalıdır.
Çalışma ortamının gezilerek envanter çıkarılması esnasında, gerekli kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, eldiven, önlük, koruyucu ayakkabı vs.) giyilmeli ve etiketlenmemiş, şişkin, sızdıran, paslanmış ya da çatlak kimyasal konteynerlarına envanter çıkarmak için dahi olsa dokunulmamalıdır.

## Slide 104
Kimyasal madde envanter tablosunda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır ;
Tarih,
Kimyasalın adı ve formülü
Markası ve ambalajı (g, kg, mL, L vs.)
Tehlike sınıfı
Miktarı ve depolandığı yer
Envanteri yapan kişinin adı soyadı ve iletişim bilgileri

## Slide 106: Etiketler
Taşıma ve depolama işlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ambalajların üzerindeki etiketlerin anlamlarının bilinmesi gerekir.
Etiketleme, kimyasalların uygun şekilde kullanılması ve depolanması için önemli bir adımdır. Kimyasalın etiketinde bulunan tehlike sembolleri, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri gibi ifadeler kullanıcılar için bir uyarı niteliğindedir. Satın alınan kimyasallar üretici tarafından doğru şekilde etiketlenmelidir. ‘‘Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 4. Bölümünde ve yönetmeliğin ekinde etiket uygulamaları için yasal gereklilikler verilmiştir. Bu yönetmeliğe göre zararlı olarak sınıflandırılan ve ambalaj içinde bulunan madde veya karışımın etiketinde şu bilgiler yer alır:

## Slide 107
Tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası
Ambalaj üzerindeki miktar başka bir yerde belirtilmediği sürece, halka sunulan ambalaj içindeki madde veya karışımın nominal miktarı
Maddenin veya karışımın kimliği
Zararlılık işaretleri
Uyarı kelimeleri
Önlem ifadeleri
İlave bilgi bölümü

## Slide 108
Kimyasal maddeye uygun uyarı kelimeleri (1)
Kimyasal maddeye uygun zararlılık işaretleri (2)
Tedarikçinin adı, adresi ve telefon numarası (3)
Kimyasal maddeye uygun önlem ifadeleri (4)
Kimyasal maddeye uygun zararlılık ifadeleri (5)
Kimyasal maddenin veya karışımın kimliği (6)

## Slide 109: Etiket ve İşaretlerin Minimum Boyutları

## Slide 113: Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasalların Ayrılması
Birbirinden farklı ve çeşitli tehlikeleri olan kimyasalların güvenli depolanmasında depolama gruplamaları kullanılabilir. Birbirinden farklı ve uygun çeşitli depolama stratejileri uygulanabilir. İlk başta basit bir şekilde uyumlu kimyasal gruplarına göre kimyasallar ayrılabilir.
Organik Bazlar, Alevlenirler ve Toksikler
Piroforik Maddeler ve Suyla Tepkime Veren Maddeler
İnorganik Bazlar, Oksitleyiciler ve Toksikler
Organik asitler, alevlenirler ve toksikler
Oksitleyiciler, organik peroksitler ve asitler

## Slide 114
6. Oksitleyicileri içermeyen inorganik asitler ve yanıcılar
7. Aslen reaktif olmayanlar veya alevlenirler veya reaktifler
8. Toksik sıkıştırılmış gazlar, alevlenir ve reaktif olmayanlar
9. Uyumlu Patlayıcılar veya diğer yüksek kararsız maddeler
10. Çözücüleri de içeren Reaktif olmayan alevlenirler ve yanıcı maddeler
11. Diğer depolama sınıflarıyla uyumsuz olan bütün diğer depolama sınıfları

## Slide 115
Depolama Sınıflandırma Prosedürü

## Slide 117
LPG TÜPLERİNİN DEPOLAMA KURALLARI
Genel Kurallar
LPG tüpleri aşırı sıcaklık artışına ve fiziksel zararlara maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
Tüpler çalışanların geçişini engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Merdiven boşlukları ve acil çıkış yollarına yakın olarak depolama yapılmamalıdır.
Depo alanında bulundurulabilecek LPG miktarı ve depo alanının diğer binalara olan mesafelerine dikkat edilmedir.
Azami miktar ve asgari mesafeler TS 1446 standardında verilmiştir.
LPG tüpleri ve ticari propan tüpleri ayrı olarak depolanmalıdır.
LPG tüpleri imkan dahilinde bina dışında depolanmalıdır.
Çatı katlarında ve havalandırması (cebri veya doğal) bulunmayan çukur yerlerde ve bodrum katlarında depolama yapılmamalıdır.

## Slide 118
Özel Depolarda Uyulması Gereken Kurallar
Depolama alanında sadece LPG depolanmalıdır.
Deponun kapısı dışarıya açılmalıdır.
Deponun en az 2 dış duvarı olmalı ve bu duvarlar başka bir odaya veya binaya ara duvar olmamalıdır.
Depo sürekli olarak havalandırılmalıdır.
Depodaki elektrik donanımları patlamaya dayanıklı olmalıdır.
Depolama alanının uygun yerlerine uyarı levhaları asılmalıdır.
Depoda pencere bulunmamalıdır.
Tek kapı bulunmalı ve bu kapı LPG tüpü alınması ve ikmali dışındaki zamanlarda kilit altında tutulmalıdır.
Depoda yeterli sayıda ve uygun yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

## Slide 119
Atık Kimyasalların Depolanması ve Bertaraf
Kimyasal atıklarının belli kurallar çerçevesinde depolanması ve bertaraf; ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Bunlar:
Her bölümün atıklarını topladığı özel bir alanı olmalı ve sonrasında bu atıklar Ana Atık Deposuna taşınmalıdır. Bu atıklara ilişkin envanterler hazırlanmalı ve bu envanterler güncel tutulmalıdır. Ana atık deposunda bulunan kimyasal atıkların nasıl saklanacağı ve bertaraf edileceği ise bu yönetmeliklerde belirtilmiştir.

## Slide 120
Tehlikeli atıklar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te listelenmiştir.
Başlıca tehlikeli atık kaynakları; kullanılmış, bozulmuş ve kontamine kimyasallar, boyalar, yağlar, bozulmuş deney ürünleri ve kimyasallar, deney ekipmanı temizleme artıkları, hammadde döküntüleri ve deney sonrası açığa çıkan kimyasal karışımlar, hammadde ambalajlarındaki atıklar, raf ömrü bitmiş kimyasallar, ihtiyaç dışı kimyasallar (kaynağı ve niceliği bilinen/ bilinmeyen kimyasallar) olarak bilinir.

## Slide 121: Radyoaktif Atıklar
Radyoaktif atıklar ise Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre depolanmalı ve bertaraf edilmelidir.
Buna göre radyoaktif atıklar ile ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
Atık biriktirme kabı radyasyon uyarı işareti ile işaretlenmeli ve kullanılan radyoaktif maddenin yaydığı radyasyonun tipine ve enerjisine göre gerekiyorsa uygun malzeme ile zırhlanmalıdır.
Radyoaktif olmayan atıklar radyoaktif atık biriktirme kaplarına atılmamalıdır.

## Slide 122
Biriktirme kabına yerleştirilmiş olan plastik torba dolduğunda ağzı sıkı bir şekilde bağlanarak üzerine Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelikte belirtilen etiket doldurularak yapıştırılmalı ve Kurum tarafından uygun görülmüş uzun süreli radyoaktif atık bekletme deposuna nakledilmeldir.
Radyoaktif atıklar içerisine tehlikeli kimyasal maddeler veya başka toksik maddeler karıştırılmamalıdır. Ancak kaçınılmaz olarak meydana gelen karışımlara ilişkin bilgiler etiketler üzerinde belirtilmelidir.
Katı radyoaktif atıklar, radyoaktif atık bekletme depolarında aktivite değerleri, Radyoaktif Madde Kullanımından
Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelikte verilen sınırların altına düşene kadar bekletilmelidir.
Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde bekletilmiş katı atık torbaları, Yönetmeliğe uygun kırmızı plastik torbalara
konulmalıdır. Bu torbaların üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Klinik
Atıklar” işareti bulunmalıdır.
Katı atıklar evsel nitelikli atıklar ile aynı araca yüklenmemelidir.

## Slide 124
Tıbbi Atıklar

## Slide 126: Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Acil Durum Ekipmanları
Depo alanında yapılan işler esnasında kimyasalların ortama sızması, dökülmesi, saçılması veya çalışanların kimyasal maddelerle teması gibi tehlikeli olaylar meydana gelebilir. Çalışanlar bu tehlikelerden korunmak için uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmalıdır.
Örneğin boğucu gazların depolandığı yerlere girilirken solunum koruyucular kullanılmalıdır. Toksisitesi yüksek olan kimyasalların depolanmasında ise kimyasallara karşı dayanıklı eldivenler kullanılmalıdır. Piyasada nitril, lateks,
PVC, neopren gibi malzemelerden üretilmiş çeşitli kimyasal eldivenler bulunmaktadır. Kimyasalın grubuna uygun eldivenlerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Patlayıcıların depolandığı yerlerde çalışanlara anti-statik kıyafetler sağlanmalıdır.

## Slide 127
İlk Yardım Bilgileri
İlk yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk Yardımın Öncelikli Amaçları:
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek
İyileştirmeyi kolaylaştırmak

## Slide 128
Olayın Geçtiği Yerde Emniyetin Sağlanması (Koruma)
Bir kaza geliştikten sonra yangın, gaz kaçağı gibi olaya yol açan tehlike kaynağının devam etmekte olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, kendi güvenliğiniz ve yaralının güvenliği için kaza yerinde emniyet sağlanmalı, yeni bir kazanın gelişmesine izin verilmemelidir. Olay yerinde herhangi bir patlama, yangın vb. tehlike yoksa yaralı asla yerinden oynatılmamalıdır. Bir tehlike varsa, yaralı ve çevredekiler tehlike kaynağından dikkatlice uzaklaştırılmalıdır.
Örneğin elektrik akımıyla temasta olan bir yaralıya asla dokunulmamalı, önce elektrik akımı kesilmeli ya da yaralı yalıtkan bir nesneyle elektrik kaynağından uzaklaştırılmalıdır.

## Slide 129
Yardım Ekiplerinin Harekete Geçirilmesi (Bildirme)
Acil yardım servisleri, polis, itfaiye gibi kurumları haberdar etmek için işyerinde görünür bir yerde asılı olan telefon numaraları kullanılmalıdır. Yaralı yalnız bırakılmamalı ve yardım istemek üzere bir kişi görevlendirilmelidir. Kazayı haber veren kişi her zaman; kazanın kesin yerini, kazanın tipi ve durumunu ağırlaştırabilecek koşulları, yangın tehlikesi olup olmadığını, yaralı bulunup bulunmadığını, yaralıların sayısını ve görünüşteki durumlarını bildirmelidir. Kazazedenin sağlık durumunu yansıtan bilgiler kaydedilmeli; bu bilgiler, yetkili sağlık ekibine ya da kurumuna aktarılmalıdır. İsim verilmeli ya da nereden arandığı belirtilmelidir, isimsiz aramalar güven yaratmaz. Haberi ilettikten sonra yardımın yolda olduğunu belirtmek üzere olay yerine dönülmelidir.

## Slide 130
Kurtarma (İlk yardım)
Aynı yaralıda farklı tipte yaralanma bulunabilir ya da yardıma gereksinim duyan birden fazla yaralı olabilir, bu nedenle, ilk yardım uygularken öncelikler sırasına uymak gerekir. Birden fazla yaralı varsa, en yakındaki ile ya da en çok yakınanla ilgilenilmemeli, bilinçsiz durumda olan yaralıların olabileceği düşünülmelidir. En çok yakınan yaralı her zaman en ciddi yaralı değildir. Kazazedeye öncelikle kaza mahallinde varsa sağlık personeli, yoksa ilk yardım eğitimi almış biri müdahale etmeli ve diğer kişiler kendisine yardımcı olmalıdır. Eğitimsiz kişiler yaralıya KESİNLİKLE müdahale etmemelidir.

## Slide 131
Kimyasal depolarında bulunması gereken güvenlik araçları
Kimyasal depolarında aşağıda yer alan emniyet donanımlarının yerlerinin ve doğru kullanımının öğrenilmesi gerekmektedir:
Laboratuvar giriş, çıkış ve kaçış işaretleri
Yangın alarmları
Yangın söndürücüler
Yangın battaniyeleri
Acil boşaltma planları ve toplanma yerleri
Acil kapatma vana ve anahtarları (gaz, elektrik ve çeker ocaklar için)
Göz duşları
Acil vücut duşları
En yakın ilk yardım çantası ve ilk yardım sorumlusu
Kırık cam toplama kapları

## Slide 132
Biyolojik kirli atık toplama kapları
Tehlikeli atık toplama kapları
Tehlike, dikkat ve diğer uyarı işaretleri
Her bölgedeki ilave güvenlik araç ve ekipmanları
Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF) bulunduğu yer
Kişisel koruyucu kıyafet ve malzeme yeri
Kimyasal dökülme ve saçılmalarında kullanılan maddeler (zeolit, kil)

## Slide 133
Temel ilk yardım kuralları
Bir kaza anında yaralanan kişiye ilk müdahale yapılmadan önce enfeksiyon ve hastalık bulaştırma riskleri göz önünde bulundurularak eller çok iyi yıkanmış olmalı; mümkünse lateks eldiven kullanılmalıdır. İlk yardım malzemelerinin ve yangın söndürücülerin yeri her çalışan tarafından bilinmelidir. Her depoda içeriği her hafta depo sorumlusu tarafından kontrol edilen ve aşağıda belirtilen malzemeleri içeren bir ilk yardım çantası bulundurulmalıdır:
4x4 gazlı bez pansumanları
Karın bandajları
Üçgen bandajlar
Yara bandajları

## Slide 134
Yaralar, kesikler ve sıyrıklar
Yaraya ilk yardım için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir:
1. Öncelikle, kullanılacak malzeme (gazlı bez, su, plasterler, makas vb.) hazırlanmalı ve el altında bulundurulmalıdır.
2. Yaraya dokunulduğunda mikrop bulaştırmamak için yara temizlenmeden önce eller su ve sabunla yıkamalı, daha sonra alkolle ovulmalıdır.
3. Eğer yara biraz kanıyorsa, bir süre kanın sızmasına izin verilmelidir. Eğer kanama fazla ise, kanamanın durmasına yardımcı olmak için doğrudan yaranın üzerine bastırılmalıdır.
4. Kirli yaralar, bol su ile yıkanmalı ve yara temizlenmelidir.

## Slide 135
5. Yarada küçük yabancı cisimler (cam, küçük tas parçalan, vb.) bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Bunlar yaranın dışında ise dikkatle gazlı bez yardımıyla uzaklaştırılmalıdır. Yaranın içine saplanmış cisim varsa, çıkarılmaya çalışılmamalıdır (Bir damara girmiş ve saplanmış bir cam parçası bir tıpa işlevi görerek kanın akmasını önleyecektir. Bu çıkarıldığı takdirde başka zararlar verebilir).
6. Yara üzerine herhangi bir ilaç ya da pomad sürülmemelidir.
7. Yaranın havayla teması kesilmemelidir.
8. Eğer yara kapatılırsa, enfeksiyonu (yaranın kızarması, şişmesi, ağrı ve iltihap) önlemek için pansuman saatte bir yenilenmelidir.
9. Bir yaraya dikiş atılması gerekiyorsa, ya da çok kirli, kötü ya da düzensiz bir görüntüsü varsa, çok fazla dokunmadan temiz pansuman malzemeleri ile kapatılmalıdır ve uygun koşullarda bakım yapılması için bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

## Slide 136
Önemli kanamalar
1. Ek-7’de belirtilen telefon numaralarından acil yardım çağırılmalıdır. Kanamalı hastanın endişelenmemesine, rahatlamasına yardımcı olunmalıdır.
2. Hasta yatırılmalı, üzerindeki giysi vb. objeler çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Yaranın üzerine steril bir bandajla (bulunamıyorsa temiz bir bezle) basınç uygulanmalıdır.
3. Direkt basınç uygulaması yeterli olmuyorsa yaralı kısmı kalp hizasının üzerinde tutmaya çalışılmalıdır.
4. Kanama çok şiddetli ise yaralının bacaklarını yaklaşık 30 cm kadar yukarı kaldırılmalı ve üzerine bir battaniye örtülmelidir.

## Slide 137
Sıcak cisimle temas sonucu ortaya çıkan yanıklar
Tutuşma varsa söndürülmeli, yanan veya sıcak cisme temas eden giysiler hemen çıkarılmalıdır.
Birinci derece yanıklar: Ağrı, kızarma ve şişme gözlenir.
1. Yanan uzvu/bölgeyi suya tutulmalı veya en az 5 dakika soğuk suya daldırılmalı; gerek görülüyorsa tıbbi yardım alınmalıdır.
2. Yanığın üzerine fazla bastırmadan steril bir bandaj (bulunamıyorsa temiz bir bez) örtülmelidir.
İkinci ve üçüncü derece yanıklar: Deride kızarma / alacalı bir görüntü, su toplaması (ikinci derece) veya beyaz renk veya kavrulmuş bir görüntü (üçüncü derece-çok ciddi) ortaya çıkar.
1. acil yardım çağırılmalıdır.
2. Deriye yapışmış olan yanan giysileri zorlayarak çıkarmaya çalışılmamalıdır.
3. Yanığın üzerine fazla bastırmadan steril bir bandaj (bulunamıyorsa temiz bir bez) örtülmelidir.

## Slide 138
Kimyasallardan kaynaklanan yanıklar
İlk yardıma başlamadan önce birey kendisi için de koruyucu tedbirleri (gözlük, eldiven, maske, koruyucu giysi kullanımın vb.) almış olmalıdır.
Cilt yanıkları:
1. Elbise düğmeleri çözülmeli, bulaşmış giysiler, iç çamaşırlar ve ayakkabılar
(kimyasalların ayakkabı içinde biriktiği göz önüne alınarak) da dâhil olmak üzere derhal çıkarılmalı, cilt bol suyla en az 15 dakika yıkanmalıdır.
2. Yaraya merhem/sprey vb. bir uygulama yapılmamalıdır.
3. Yanığın üzerine fazla bastırmadan steril bir bandaj (bulunamıyorsa temiz bir bez) örtülmelidir.
4. Yanığın boyutları büyükse acil yardım çağırılmalıdır.

## Slide 139
Gözler:
1. Tahriş olmamış göz derhal korunmalı; diğer göz kapağı zorla açılarak su/göz solüsyonları ile en az 15 dakika yıkama işlemi uygulanmalıdır.
2. Yıkama işleminin burnun üst hizasından kulaklar yönünde yapılmasına özen gösterilerek diğer gözün etkilenmemesi ve kimyasalın tekrar göze gelmemesi sağlanmalıdır.
3. Yıkamanın etkinliği açısından varsa kontakt lensler hemen çıkarılmalıdır.
4. Her iki göz de steril veya temiz bir yara bezi ile kapatılmalıdır.

## Slide 140: Kimyasalların yutulması
1. Kişinin şuuru yerindeyse ve yutabiliyorsa su veya süt içirilmelidir. (Kusma eğilimindeyse sıvı verilmesine devam edilmez). %5’lik bakır sülfat eriyiği kullanılması da bir çözüm yolu olabilir. Bakır sülfatın kusturucu gücü fazla olduğundan, zehir mideden uzaklaştırılmış olur.
2. Şuur yerinde değilse yaralının mutlaka başı veya tüm vücudu sol tarafa döndürülmelidir.
3. Kazaya maruz kalan kişi derhal bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır

## Slide 141
Kimyasalların solunum yolu ile alınması
1. Bulunulan alan boşaltılmalı, yaralının temiz hava alması sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşları ile temasa geçilmelidir.
2. Nefes alma durduğu (nefes gürültüsü duyulmaması, göğüste hareket görülmemesi ve değişen cilt rengi) anda tıbbi yardım alana kadar geçen süre içinde ağızdan ağıza veya ağızdan buruna suni teneffüs yapılmalıdır.
3. Krom, brom, HCl vb. kimyasalların buharları doğrudan solunduğunda zehirlenmelere yol açar. Bu durumda heme sağlık kuruluşuna haber verilmeli ve hekim gelinceye kadar tam bir dinlenme ve açık hava sağlanmalıdır. Su veya bikarbonat buharı ve oksijen teneffüs ettirilebilir

## Slide 142: RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ COSHH

## Slide 143
TEŞEKKÜRLER …