## Slide 1: İskele Süpervizörü Kimdir? Ne İş yapar?
İskele süpervizörü, inşaat işleri sırasında güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için oldukça önemlidir. İskele süpervizörü, işçilerin iskelelerde güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve işçilerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamakla sorumludur.
İskele süpervizörleri, işçilerin iskeleleri doğru şekilde kurduğundan, düzenli olarak muayene ettiğinden ve bakımını yaptığından emin olmakla yükümlüdür. Ayrıca, iskelelerde çalışan işçilerin doğru şekilde eğitildiğinden ve güvenlik kurallarına uyduklarından da emin olmalıdır.

## Slide 2: İSKELE SÜPERVİZÖRÜ NEDİR/KİMDİR?
SÜPERVİSOR TERİMİ TÜRKÇE KARŞILIĞI :
Müdür,Müfettiş,Denetçi,Yönetici,Danışman vb..
SÜPERVİZÖRLÜK NEDİR?
Süpervizörün görevleri; Çalışanların eğitimini yönetmesi, Süpervizör, çalışanların eğitimlerini yönetmekte ve onlara işlerini daha iyi yapmaları için gereken eğitimleri vermektedirler.

## Slide 3: İskeleleri kuracak kişilere farklı, iskeleleri denetleyecek kişilere ise farklı eğitimler verilmesi gereklidir!
İskele süpervizörü, işçilerin düşme, yaralanma veya ölüm riski ile karşı karşıya kalabileceği durumları önlemek için gerekli güvenlik ekipmanlarını sağlamalı ve işçilerin bu ekipmanları doğru şekilde kullanmalarını sağlamalıdır. Ayrıca, işçilerin çalışma saatlerini ve çalışma koşullarını takip etmeli ve işçilerin yorgun veya dikkatsiz oldukları durumlarda işlerine ara vermelerini sağlamalıdır.

## Slide 4: Sorumluluklar
Saha Müdürü -İnşaat Müdürü – kurallara kesin uyulmasını sağlar
Saha Şefi – Etiketleme işlemini uygular.
Güvenlik Departmanı – periyodik kontrollerin yapılmasını sağlar.
İskele Formeni Önder – İskelelerin kurulmasını sökülmesini ve kontrolünü yönlendirir ve etiketleri koyar.
Uzman Kişi – İskelelerin regülasyonlardaki şartlara uygun şekilde inşa edilip, uygun etiketleri taşımalarını sağlar.

## Slide 10
Yapı iskeleleri | Standartlarda belirtilmemişse 6 ay | TS EN 12810 -1, TS EN 12810-2, TS EN 128 11 – 1 ve TS 13662 Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak EK – II’nin 4. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
Mobil erişim ve çalışma kuleleri ( seyyar iskeleler) | Standartlarda belirtilmemişlerse 1 yıl | TS EN 1004 – 1 Standardında belirtilen kritere uygun yapılır.

## Slide 11
İskele ile ilgili Uyumlandırılmış Standartlar
TS 8481 EN 39: İskele boru ve birleştirme elemanlarından oluşan kolay geçmeli çelik borular – Teknik teslim şartları
TS EN 12810 -1: Ön Yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 1: mamul özellikleri
TS EN12810 – 2: Ön Yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 2: Özel yapısal tasarım metotları
TS EN 12811 – 1: Geçici iş donanımları – Bölüm 1: İş iskeleleri – Performans gerekleri ve genel tasarım
TS EN 12811 – 2: Geçici iş donanımları – Bölüm2: Malzeme bilgileri
TS EN 13662: Ahşap bileşenlerden oluşan dış cephe iskeleleri
TS EN 74 – 3: İskeleler – Birleştirme elemanları, pimli ve tabanlı plakalar
TS EN 74 – 1: İskeleler – Boru ve Birleştirme elemanlarından oluşan – Özellikler ve deney işlemleri
TS EN 12812: Kalıp iskeleleri
TS EN1004: Seyyar erişim ve çalışma kuleleri
TS EN 131: Merdivenler

## Slide 12: 6331 SAYILI İSG KANUNU

## Slide 13: YÜKSEKTE ÇALIŞMA NEDİR?
Çalışma yapılan yer, gerek yer seviyesinin altında gerekse üstünde olsun, bir düşüşün gerçekleşmesi halinde yaralanma riski taşıyor ise, bu yerlerde yapılan çalışmalara “yüksekte çalışma” denir.
Çalışma yapılacak yere ulaşmak ve çalışma yerinden başlangıç noktasına geri dönmek de yüksekte çalışma kapsamındadır.

## Slide 15: YÜKSEKTE ÇALIŞMA NEDİR?
1,2 Metre
1.80 cm
1.65 cm

## Slide 16: Lütfen dikkat
3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85’ i hayatını kaybetmiştir.

## Slide 17: YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ÇALIŞMAYACAKLAR!
18 yaş altındakiler,
Bedensel engelliler
Kronik hastalar
- dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon-hipotansiyon, kalp ritm bozukluğu, kalp yetmezliği, kalp pili kullanımı, enfarktüs)
- böbrek hastalıkları
- şeker hastalığı
- nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri)
- psikiyatrik hastalıklar
e) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo belirtisi olanlar
f) Yükseklik fobisi bulunanlar

## Slide 18: ÇALIŞMALARDA HAVA KOŞULLARI
Kuvvetli rüzgâr alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmayacaktır. 40-50 km/saat’ in üzerindeki rüzgar hızlarında çalışılmamalıdır.
Zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.
İşveren, yağışlı havalarda, işçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı bir yer sağlamakla yükümlüdür.
İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz.

## Slide 19: NEDEN DÜŞÜYORUZ

## Slide 20: DÜŞMEK NE KADAR ZAMAN ALIR
YOL (metre) | HIZ (Km/saat) | HIZ (m/sn)
0,05 | 3,52 | 0,98
0,44 | 10,58 | 2,94
1,23 | 17,68 | 4,91
4,91 | 35,32 | 9,81
19,62 | 70,63 | 19,62
44,15 | 105,95 | 29,43
78,48 | 141,26 | 39,24
122,63 | 176,58 | 49,05
ZAMAN (sn)
0,10
0,30
0,50
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

## Slide 21
demektir
20 CM DÜŞMÜŞSÜN
İnsan Yaklaşık Saniyenin Onda Birinde Tepki Verir.
Tutunmak İçin de Saniyenin Onda Biri Geciktiğin Zaman
DÜŞME ESNASINDA GÜVENLİ BİR YERE TUTUNMA ŞANSIN OLMAYABİLİR!!

## Slide 22: Yüksekten Düşmeyi Önleyici Kişisel Koruyucu Donanımlarda EN Standartları
Emniyet Kemerlerinde
EN Standartları
EN 341 Yüksekten Güvenli İndiren Sistemler/Aparatlar
EN 353-1 Düşmeyi Önleyen/Frenleme Sistemi (Dikey Hat Üzerinde)
EN 353-2 Düşmeyi Önleyen/Frenleme Sistemi (Esnek Elastik Hat Üzerinde)
EN 354 Emniyet Halatları (Lanyard)
EN 355 Yüksekten Ani Düşmeyi Önleyici Şok (Enerji)Absorberları ve Emniyet Halatları
EN 358 Bel Tipi Emniyet Kemeri ve Emniyet Halatı
EN 360 Yüksekten Ani Düşmeyi Önleyici, Geri Sarmalı ve İnertia (Ataletli) Tipi Makaralar, Aparatlar ve Örgü Kolonlu Halatlar
EN 361 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri
EN 362 Emniyet Kancası
EN 363 Düşmeyi Durduran Sistemler
EN 795 Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin Koruma-Ankraj Cihazları Özellikler ve Deneyler
EN 813 Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım-Oturma Kuşağı
EN 1497 Kurtarma Donanımı-Kurtarma Kuşakları
EN 1498 Kurtarma Donanımı-Kurtarma Halkaları

## Slide 23: İSKELE NEDİR?
Belirli bir yüksekliğe ulaşmak veya çalışmak için kullanılan araçların genel adıdır.
Binaların ve diğer yapıların inşa, bakım, onarım ve yıkım işleri boya , sıva , kaplama ve yalıtım işleri, mekanik, elektrik, çelik konstrüksiyon imalatları vb. işlerin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma ortamının ve bu ortama güvenli erişim sağlanması için gerekli olan geçici inşaat yapısı.
Yapıların inşasında veya inşa edilmiş endüstriyel ekipmanların bakım, onarın, yıkım, boya v.b İşleri için işçilerin normal çalışma yüksekliğini aşan kısımlarda güvenle çalışmalarını sağlamak amaçlı, geçici bir süre kullanmak için inşa edilen çalışma alanlarıdır.

## Slide 24: İskele Türleri
İskeleler üretildiği materyalin türüne göre üç sınıfa ayrılır:
Çelik İskeleler
Ahşap İskeleler
Alüminyum Alaşımlı İskeleler
İskeleler sistem özellikleri bakımından beş sınıfa ayrılır:
Cephe İskeleleri ( Yapı işlerinde en çok karşılaşılan iskele tipidir)
Asma İskeleler
Tekerlekli İskeleler
Hareketli İskeleler
Sepetli İskeleler (Cephe iskeleleri, yapı iş)

## Slide 25: İskele Çeşitleri
En bilinen iskele çeşitlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:
1.Cephe İskeleleri: En yaygın iskele çeşididir. Yüksekte güvenli çalışma alanı ve ulaşım amacıyla kurulur. Duvar yapımı, boyama ve izolasyon işleri, iç ve dış sıva işleri, cephe giydirme, malzeme indirme kaldırma gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.
H tipi iskele

## Slide 26: Asma iskele

## Slide 27: Tekerlekli İskeleler

## Slide 28: Hareketli iskeleler
İskele yapımının çok zaman alacağı ve yer kaplayacağı düşünülen yerlerde pratik bir çözüm yolu olarak hareketli iskelelerden yararlanılmaktadır.
Hareketli iskele, çalışma platformunun yükseklik ayarlanabilirliği ve taşınabilirliği olan bir iskele türüdür. İnşaat ve bakım projelerinde kullanılan bu tür iskeleler, işçilere güvenli bir çalışma platformu sunar.

## Slide 29: Sepetli iskele

## Slide 30
İSKELE FİLESİ – AĞ ÖRTÜ
İSKELE TERMİNOLOJİSİ
İnşaat sektöründe kullanılması zorunlu kılınan ve yapıların dış yüzeyini saracak şekilde konulan örme ip sistemlerine iskele filesi denilmektedir. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilir.

## Slide 31: Kaplama

## Slide 32
PLATFORMLAR
Platform kalınlıkları en az 2,5 mm olmalıdır. Ancak bu kalınlık mukavemeti arttırılmış kesitler ile düşürülebilir.
Platformların istemsiz şekilde yerinden çıkması ya da düşmesi engellenebilir olmalıdır.
Platformlar arası boşluk max. 25 mm olmalıdır.

## Slide 33
TS EN 74-3 ’e uygun olmalıdır.
Taban plakasının alanı en az 150 cm² olmalıdır. En küçük genişlik 120 mm olmalıdır.
Ayar milinin gövde (dikme) içerisinde kalan kısmı, milin toplam uzunluğunun %25’i, bu değer 150 mm’den küçük ise 150 mm mutlaka dikme içerisinde kalmalıdır.
Korozyona karşı galvaniz işleminden geçmesi gerekmektedir.
AYAR MİLLERİ
Ayar mili iskelenin ağırlığını tabana yaymak ve iskeleyi teraziye getirmek için kullanılır. İskelenin en altına konur çerçevelerin aynı yükseklikte ayarlamak için kullanılır.

## Slide 35
Akma gerilmesi en az 235 N/mm2
Dış çapı Ø48,3 mm, et kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
Korozyona karşı, sıcak daldırma galvaniz işleminden geçmesi gerekmektedir.
DİKMELER
İnşaat işlerinde geniş kullanım alanı olan, taşıma kapasitesinin yüksek olması ve maliyetlerinin düşük olması sebebiyle tercih edilen bir üründür.
Ayarlı direkleri istediğiniz her yükseklikte rahatça kullanabilirsiniz. Montaj ve geri sökme işlemlerinin hızlı ve basit bir biçimde yapılabildiği teleskobik direklerin ekonomik ve sağlam oluşu, seçilmesinde öne çıkan unsurlardandır.

## Slide 36
İskele yükünü temele aktaran dikey elemanlardır. Yük taşıyıcı ve yükleri dağıtan yatay elemanlar ile korkulukların bağlandığı, üzerinde flanşların, fincanların veya kamalı geçişi sağlayan bağlantı yerlerinin bulunduğu, tüm yükleri iskelenin üzerinde bulunduğu zemine aktaran düşey eleman.
DİKMELER

## Slide 37
Kalas veya çelik elemanlarla döşenen, iskelede çalışanın bizzat üzerine iş yaptığı platformdur. Ön yapımlı veya bir başka şekilde imal edilen, üzerinde bulunan yükleri taşıyan ve bir veya daha fazla platform biriminden oluşan, çalışanlar tarafından çalışma ortamı olarak kullanılan alan, çalışma alanı.
Çalışma Platformu

## Slide 38
Ulaşım açıklıkları en az 45x60 cm olmalıdır.
Kapı kapalı durumdayken kazara açılmasını önleyecek kitleme tertibatı bulunmalıdır.
Ulaşım açıklığının kapı ile kapatılması mümkün olmadığı durumlarda koruyucu korkuluk bulundurulmalıdır.
MERDİVENLİ PLATFORMLAR

## Slide 39
Ana korkuluk – Ara Korkuluk:
En üst yüzeyi her yerde bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 1 m yukarıda olacak şekilde monte edilmiş, çalışanın düşmesini önleyen yatay eleman.
Ara yan koruma ise ana korkuluk ile süpürgelik (topuk levhası) arasına monte edilen ve aşağıdaki malzemelerden oluşan düşmeyi önleyen elemanlardır:
Bir veya daha fazla ara korkuluk veya
Bir çerçeve veya
Ana korkuluğun üst kenarının oluşturduğu çerçeve veya
Bir ızgara korkuluk.
Topuk Levhası
Çalışma platformu kenarlarından malzeme ve parça düşmesini önlemek amacıyla, en üst kenarı bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 15 cm yukarıda olacak şekilde monte edilen tahta ve benzeri malzemeden yapılmış eleman, topuk tahtası.

## Slide 40
Ana korkuluk, ara yan koruma ve topuk tahtasının birlikte olduğu koruma sistemine ise yan koruma denir. Yan koruma elemanları ve çalışma platformu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

## Slide 41
Herhangi ana veya ara korkuluklar, mesnetleme Yöntemine bakılmaksızın, 1,25 kN nokta yüke dayanabilecek yeterlilikte olmalıdır.
Yan korumanın topuk tahtası hariç bütün bileşenleri, en elverişsiz yükleme konumunda her durumda 0,3 kN’luk yatay nokta yüke dayanacak biçimde tasarımlanmalıdır.
Topuk tahtası hariç bütün yan koruma bileşenlerinin bağlantı kontrolü yapılmalıdır.
YATAY ELEMANLAR

## Slide 42
Topuk tahtası, en üst kenarı bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 150 mm
yukarıda olacak şekilde monte edilmiş olmalıdır.
Topuk Tahtası bileşeni en
elverişsiz yükleme konumda 0,15 kN noktasal yüke dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.
TEKMELİK/TOPUKLUK
İskele üzerindeki çalışmalar sırasında aşağı malzeme düşmemesi için çalışma platformu çevresine yerleştirilen elemanlardır.

## Slide 43
DİYAGONAL BAĞLANTILAR

## Slide 44
CEPHE BAĞLANTI ELEMANLARI/ANKRAJLAR
İskele ankraj sayısını ve yerlerini etkileyen diğer bir faktör de iskele dış yüzeyine uygulanacak file veya branda kaplama durumudur. İskele dış cephesinde kullanılacak file ve brandalar sisteme yelken etkisi yaptığı için kaplama durumuna göre ankraj noktalarının sıklığı statik hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.
İskeleye devrilmeye karşı dayanım kazandıran, iskele bitişiğindeki rijit bir yapıdan sağlanan bağlantılardır.

## Slide 45: Ankraj planı
İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskelenin yapıya bağlandığı noktaların ve detayların gösterildiği plandır.
V TİPİ ANKTAJ
Ankrajın yapı elemanına bağlantı güçlendirilmesini sağlamak amacıyla iki ankrajın beraber 60 derece açıyla bağlanmasıdır.

## Slide 46
Bağlama aralık ve prosedürlerine önem verilmemesi sonucu devrilme veya çökme sebebiyle hem yapıda hem de iskelede büyük hasarlar meydana gelebilir. Bundan daha da önemlisi, iskele kurulum ve sökümünde çalışanlar ile iskele üzerinde veya yakınında çalışanlar da ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalarla karşı karşıya gelebilir.
Bağ (ankraj) aracılığıyla inşa edilmekte olan yapıya bağlanan iskelelerde bu ankrajların iki fonksiyonu vardır:
İskelenin bir bütün olarak binaya doğru ya da binadan uzaklaşacak şekilde hareket edip devrilmesini engelleyerek stabil kalmasını sağlar.
Her bir iskele dikmesinin bükülmeye karşı dayanıklı olmasını sağlar. İskele üzerindeki yük arttıkça, dikmelerin bükülmesine karşı daha fazla ankraj kullanılmalıdır.

## Slide 47
OSHA düzenlemelerinin sabit iskelelerle ilgili kriterlerinde, iskelenin desteklenmesi ile ilgili bazı önemli hususlar aşağıda verilmiştir: Yükseklik ve taban genişliğinin dörde bir (4:1) oranından daha fazla olduğu sabit iskeleler, bağ, çaprazlama ve benzeri yollarla devrilmeye karşı engellenmelidir.
Bağ ve çaprazlar, yatay elemanların hem iç hem dış dikmeleri desteklediği konumlara kurulmalıdır. Bağ ve çaprazlar iskele üretici talimatları ya da dörde bir (4:1) yüksekliğine en yakın yatay elemana kurulmalı ve: 3 ft (~ 90 cm) ve daha az genişlikte iskeleler için; yatay eleman konumlarından olacak şekilde dikey doğrultu boyunca her 20 ft (~ 6.1 m) veya daha az mesafede tekrarlanmalıdır.
90 cm’den geniş iskelelerde ise; her 26 ft (~ 7.9 m) veya daha az mesafede tekrarlanmalıdır.
Tamamlanmış iskelenin en üstünde bulunan bağ veya çaprazlar, en üste göre dörde bir (4:1) yükseklikten fazla olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu tür bağ ve ankrajlar iskelenin her bir ucuna yerleştirilmeli ve bir uçtan diğerine doğru ölçülen yatay mesafelerin 9.1 metreyi (30 ft) aşmayacak şekilde olması sağlanmalıdır.

## Slide 48
Ankraj (bağ) sayısını belirleyen önemli kriterler, bağlama yapılan yapının şekli ve kurulacak iskelenin büyüklüğüdür. Bunların dışında, iskelenin kendi ağırlığı, iskele üzerindeki yükler, rüzgâr yükü ve iskele üzerindeki kaplama bağ sayısının belirlenmesinde dikkat edilecek diğer önemli hususları oluşturmaktadır.
Konu ile ilgili olarak iskele standardında tip a ve tip b olmak üzere iki adet örnek ankraj modeli verilmiştir (TS EN 12810-1). Aşağıdaki şekilde bu modeller görülmektedir:
Sırasıyla tip a ve tip b ankraj modelleri

## Slide 49
iskele yüksekliğinin (en üst seviye) son seviyede yerleştirilmiş ankrajlardan itibaren en fazla 4 metre yukarıda olması gerektiği belirtilmiştir.

## Slide 51
HALKALI VİDA
İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla gelen yükleri yapıya taşıma amacıyla, yapıya monte edilen başlığı halka şeklinde olan vidadır.
İskele katları arasında ulaşımı sağlamak amacıyla, iskele içinde, iş iskelesinin çıkıntı yapılarak genişletilmiş kısmında veya iş iskelesine bitişik oluşturulmuş kule içerisinde olacak şekilde kullanılan taşınabilir (portatif) veya normal eğimli erişim aracı. İskele katları arasında ulaşımı sağlamak amacıyla, iskele içinde, iş iskelesinin çıkıntı yapılarak genişletilmiş kısmında veya iş iskelesine bitişik oluşturulmuş kule içerisinde olacak şekilde kullanılan taşınabilir (portatif) veya normal eğimli erişim aracı.
İskele türüne göre farklılık gösterebilirler.
Rıht u, ve basamak g, ilişkisi Eşitlik 1’e uygun olmalıdır.
540 ≤ 2u+g ≤ 660 (mm)
İSKELE MERDİVENİ

## Slide 52
Dikey, yatay, çapraz boru elemanlarının birleşim elemanları ile bir araya getirilmesi ile taşıyıcı sistem kurulur. Payanda ve bağlantılar ile desteklenir.
Bilezik Kelepçe

## Slide 53
İskele yükünün zemine eşit dağılımını sağlarlar. İskele yükünü dağıtmak, iskelenin batmasını ve kaymasını önlemek için kullanılan malzeme.
Yük Dağıtıcı Kalaslar ( Altlık – Yatık)

## Slide 54
Dikmelerin yere basan alt uç kısımlarına binen yükün daha geniş bir alana yayılmasını sağlamak amacıyla kullanılan plâka, iskele ayağı. Düşeyliği ayarlanabilen taban plakası (alt ayar milleri) ise yüksekliğin ayarlanabildiği taban plakası çeşididir.
Ayak basma plakaları iskele yüksekliğine göre tespit edilecek ebatlarda olmalı ve iskelenin zemine oturan kısımlarının, tasarımda hesaplanan yükleri taşıma yeterliliği doğrulanmalıdır. Sağlam olmayan zeminlere kurulan iskele ayaklarının batmasının engellenmesi için ayaklar altına plakalar yerleştirilmelidir
Düşeyliği ayarlanabilir taban plâkası ile taban plâkasının dayanım ve rijitliği, iş iskelesinden zemine aktarılan en büyük tasarım yükünü iletebilecek yeterlilikte olmalıdır. Taban plâkasının alanı en az 150 cm2, en küçük genişliği 120 mm olmalıdır
Taban Plakaları

## Slide 55
İskelenin kısa doğrultusunda dikmeleri birbirine bağlayan, platform kalaslarına da mesnet olan yatay elemanlardır.
Kısa Doğrultuda Yatay Elemanlar
Zikzak Çapraz

## Slide 56
İskelenin uzun doğrultusu boyunca dikmeleri birbirine bağlayan yatay elemanlardır.
Uzun Doğrultuda Yatay Elemanlar
Çapraz doğrultuda yerleştirilen taşıyıcı elemanlardır.
Çaprazlar

## Slide 57
Yatay, dikey, çapraz elemanların birleşiminde kullanılırlar.
Birleşim Elemanları
Payanda
İskeleye devrilmeye karşı dayanım kazandıran çapraz desteklerdir.

## Slide 66
İskelenin gereksinimleri karşılama derecesi ve iskelede çalışma koşulları hakkında kullanıcılara bilgi verir.
İskele Etiketi

## Slide 67
İskele denetçisi tarafından iskelenin onayı verilir.
İskelenin Etiketlenmesi

## Slide 69
Mobil iskele gereksinimlerini belirleyen EN 1004:2004 standardı yenilendi ve EN 1004-1:2020 adını aldı.
Kurulum esnasında her katta güvenli şekilde duran personel, bir üst katın modüllerini, güvenli korkuluk sistemlerini ve platformlarını rahatlıkla takabilmektedir.

## Slide 75: İSKELE İMALATI, DENEYLER, KALİTE KONTROL
İskeleler,
Akma dayanımı min. 235 N/mm2 olan S235 kalite çelik boru, profil ve siyah sacdan imal edilirler.

## Slide 76: İSKELE İMALATI,DENEYLER, KALİTE KONTROL
Kaynaklı birleştirmeler TS EN ISO 3834 standardına göre yapılır

## Slide 77
Galvaniz kaplama işlemi TS EN ISO 1461 standardına göre yapılır.

## Slide 78: İSKELE SİSTEMLERİ
İskelelerde Güvenli Çalışma
Sabit ve hareketli iskelelerde kurulum aşamasında, sarı ve kırmızı kartlı iskelelerde çalışırken, Yüksekten düşme koruyucu ekipmanlar kullanması gerekmektedir. İskele kuracağı yerde ankaraj noktası ile birlikte esnek hareketli dikey yaşam hattına bağlanarak veya lanyartlarla çalışması gerekmektedir.

## Slide 79
İSKELE ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK
Cephe iskeleleri çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışanların eğitimi, iskele bileşenlerinin özellikleri, iskelenin kurulum ve söküm işlerinin planlanması, kullanılan iş ekipmanı ve kişisel koruyucu donanımların uygunluğu, iskele çevresinde yapılan faaliyetler ve risklere karşı alınacak tedbirler gibi birçok husus bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeli ve çalışmalar bu kapsamda yürütülmelidir. Bu bölümde güvenli çalışma açısından önem arz eden hususlara yer verilmiştir.
ÇALIŞANLARIN UYGUNLUĞU
İş kazalarının önlenmesinde belki de en önemli husus, yapılacak olan işin ehil kişiler tarafından yapılıyor olmasıdır. Çalışanların işlerinde tecrübe sahibi olması, işlerini doğru şekilde, usul ve yöntemlere riayet ederek yapması kazaların büyük oranda düşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla çalışanların gerek işe girişlerinde gerekse çalışma hayatları boyunca yaptıkları işlerle ilgili mesleki eğitim almaları, işlerini sağlıklı ve güvenli şekilde yürütebilmeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi, özel çalışma ortamlarıyla (yüksekte çalışma, dar ve kapalı alanda çalışma vb.) ilgili eğitim almaları önemlidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun 17. Maddesi çalışanlara eğitim alma zorunluluğu getirmektedir ve bu madde çerçevesinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Bakanlık tarafından yayımlanmıştır.

## Slide 80: İSKELE SİSTEMLERİ
İskelelerde Güvenli Çalışma
Asma İskelelerde çalışma yaparken farklı bir noktadan esnek hareketli dikey yaşam hattı yapıldıktan sonra yüksekten düşme koruyucu ekipmanlar kullanılarak çalışma yapılmalıdır.
Not: Aynı anda asma iskeleye ve esnek hareketli dikey yaşam hattına bağlantı yapılmaz.
Esnek hareketli ankaraj noktası kurulması mümkün olmayan yerlerde asma iskeleye bağlanmak gerekiyorsa asma iskele içinden ayak noktasına lanyartla bağlantı yapmak gerekir.

## Slide 81: İSKELELERİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK İSG BİLGİLERİ
Bir iskele sisteminin aşağıdaki 3 şartı mutlaka sağlaması
gerekmektedir.
🞄 Çökmeyecek,
🞄 Devrilmeyecek,
🞄 İnsan ve malzeme düşmeyecek performansta olmalıdır.
İskeleler temelde 3 hususta tasarlanmalıdır.
🞄 Üzerine gelecek yüke göre,
🞄 Üzerinde yapılacak çalışmaya göre,
🞄 İskele kurulacak alanın geometrisine göre.

## Slide 82: İSKELELERİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK İSG BİLGİLERİ
Planlama ve Hazırlık
Risk analizi
6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – 2012
Management Health and Safety at Work Regulation – 1999 İngiltere İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

## Slide 83: İSKELELERİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK İSG BİLGİLERİ
Planlama ve Hazırlık
Risk analizi
Tehlikelerin belirlenmesi
Risklerin nasıl ortadan kaldırılacağının veya azaltılacağının veya kontrol altına alınabileceğinin tespit edilmesi
Kimlerin nasıl zarar göreceğinin tespit edilmesi
Bulguların kaydedilmesi
Risk değerlendirilmesinin gözden geçirilmesi, gerekli ise güncellenmesi.

## Slide 84
Planlama ve Hazırlık
Risk analizi
A-? E-?
B-? F-?
C-? G-?
D-? …-?
İSKELELERİN GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK İSG BİLGİLERİ

## Slide 85: İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kurulum Anı ve Öncesi

## Slide 86
MALZEMELERİN SEÇİMİ VE İSTİFLENMESİ
Kurulum sırasında kullanılacak olan iskele malzemelerinin iskele standartlarında ( TS EN 12810, TS EN 12811 vb.) belirtilen özellikleri karşıladığından emin olunmalı, malzemelerin tedarik edilirken standartlara uygunluğa önem verilmelidir. Standartlara uygun olmadığı tespit edilen iskele malzemeleri, hasar görmüş, darbe almış, yamulmuş, uygun ebatlarda olmayan dayanımı yetersiz her türlü malzeme çalışma alanından uzaklaştırılmalıdır. İskele kurulumunda gerekli olabilecek malzemeler (Çekiç, matkap, merdiven, halat ve benzeri malzemeler) sağlam olmalı ve bu malzemelerin yapılacak işe uygun olduğundan emin olunmalıdır. Malzemeler iş bitiminde toplanarak uygun yerlerde (dolap, malzeme kutusu vb.) muhafaza edilmelidir.

## Slide 87
İskelenin kurulumu, kullanımı ve sökümü sırasında kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek yeterli sayı ve ölçülerde tedarik edilmeli ve tedarik sırasında bu KKD’lerin (Baret, eldiven, iş elbisesi, tam vücut emniyet kemeri, koruyucu gözlük, toz maskesi, kulak koruyucu, fosforlu yelek vb.) ilgili standartlara uygun olmasına önem verilmelidir. Standartlara uygun, sağlam ve yeterli miktarlarda temin edilmiş olan iskele malzemeleri, çalışanların takılıp düşmesine, çarpmasına sebebiyet vermeyecek, güvenli geçişleri sağlayan bir yere yerleştirilmelidir. Malzemeler çalışanların üzerine kayması veya devrilmesi engellenecek şekilde dengeli bir biçimde istiflenmeli, istifleme kurulum kolaylığı sağlayacak şekilde malzeme türlerine göre ayrı ayrı yapılmalı, malzemeler istifin üzerinden dengeli ve herhangi bir çalışana veya yere çarpmayacak şekilde güvenli bir biçimde alınıp taşınmalıdır. Sadece kurulum öncesi yerleştirme sırasında değil aynı zamanda iskele kurulumu, kullanımı veya sökümü sırasında da, malzemelerin işyeri düzenini bozacak, riskler oluşturacak şekilde ortalıkta bırakılmamasına özen gösterilmeli, malzemeler çalışanlar tarafından düzenli şekilde uygun yerlere yerleştirilmelidir.

## Slide 88: İSKELENİN KURULUMU
Kurulum öncesinde, iskelenin bulunduğu ortam koşulları (bağlandığı yapı veya binanın durumu, yaya ve araç trafiğine olan uzaklık, zeminin durumu, iskelenin kazıya uzaklığı), kullanım sırasında iskeleye binecek muhtemel yük miktarları, hava koşulları (rüzgâr, yağmur, kar vb.), kurulumda gerekli malzemelerin özellikleri ve sayıları, çalışanların nitelikleri gibi hususlar değerlendirilmeli, kurulum yapılacak çalışma alanının etrafı emniyet şeridi veya korkuluklarla çevrilerek yetkisiz kişi veya çalışanların bu alana girişleri engellenmelidir.
İskele türü, yük sınıfı, yükseklik ve genişlik sınıfları gibi iskele sistemi ile ilgili detay bilgiler,
İskele üreticisinden temin edilmiş mamul el kitabındaki ve talimat el kitabındaki iskele bileşenlerine, ankraj düzeni ile sayısına ve iskelenin kurulum ile söküm işlemleri sırasına dair bilgiler,
Kurulum ve söküm sırasında yüksekten düşmeyi ve malzeme düşmesini önlemek için uygulanacak koruyucu tedbirlere dair bilgiler
Malzemelerin iskele katları arasında ne şekilde taşınacağına dair bilgiler,
İskelenin kurulacağı zemin, yaya ve araç trafiği, enerji hatları, yakındaki kazı çalışmaları gibi ilgili yapı ve çevreye dair bilgiler
İskelede kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretleri ile yerlerine dair bilgiler,
Olası yüksekten düşme durumlarıyla ilgili kurtarma talimatları, ekipmanları ve ilgili müdahale ekiplerine dair bilgiler, İskelede yürütülecek işlerle ilgili riskler ve kontrol tedbirlerine dair bilgiler.

## Slide 89: İSKELE ZEMİNİ
İskelelerin hareket etmesi ve yıkılmasının önlenmesi için uygun bir zemin üzerinde kurulum yapılması son derece önemlidir. İskeleler, iskelenin kendi ağırlığını ve iskele üzerinde çalışanların, inşaat malzemelerinin, alet ve ekipmanların yüklerini rahatlıkla karşılayabilen stabil bir zemin üzerine kurulmalı ve kurulum yapılmadan önce çevre şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Kurulum yapılacak zeminde çamurlu ya da yumuşak toprak bulunuyorsa, zemin çakıl, kırma taş gibi malzemelerle doldurulmalı, iyice sıkıştırılarak tesviye edilmelidir. Stabil olmayan veya erozyona duyarlı zeminlere dikkat edilmeli, bu zeminler kontrol altına alınmalı ya da iskele yeterince uzağa kurulmalıdır.
Eğimli zeminlerde iskele ayakları

## Slide 90
İskele ayağının eğimli yüzeylere konulmasının gerektiği durumlarda, dolgu yapmaktan ziyade mümkün olduğunca eğimli yüzeyin kazılarak düzleştirilmesi tercih edilmelidir. Zeminde yükleri dağıtmak için kullanılacak altlıkların seçiminde zemin koşulları (toprak türü, nem vb.) ve iskele dikmelerine binen muhtemel yükler göz önüne alınmalıdır.
Uygunsuz iskele tabanları
Yönetmelikte, kullanılacak altlıkların boyutları hakkında bir hüküm yer almamaktadır. Bazı yabancı kaynaklarda ise iskele yükleri de dikkate alınarak, iskele taban kalaslarının en az 35 mm (bazı düzenlemelerde en az 50 mm) kalınlığında olması, en az 220 mm genişliğe ve 1000 cm2 alana sahip olması gibi hükümler yer almaktadır.

## Slide 91
Örselenmiş ve yumuşak zeminlerde ise daha büyük alana sahip altlıklar tercih edilmelidir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, iki dikme boyunca uzanan uzun altlıklar da kullanılabilir. İskele ayaklarında tuğla, taş, tahta parçaları gibi dayanımsız ve artık malzemeler kullanılmamalıdır. İskele yüklerinin etkisiyle bu malzemeler kolayca kırılıp parçalanabilir. İskele yüksekliğini ayarlamada düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının kullanımı tercih edilmelidir. Taban plakası ile düşeyliği ayarlanabilen taban plakasının dayanım ve rijitliği, iskeleden zemine aktarılan yükü iletebilecek yeterlilikte olmalıdır. Çelik taban plakalarının TS EN 74 standardına uygun olması sağlanmalıdır.
Taban plakaları altlıkların üzerine ortalanacak şekilde yerleştirilmeli ve taban plakasının alanı standarda göre en az 150 cm2 olmalıdır. Örneğin, 135x135 veya 150x150 milimetrik ölçülerden oluşan bir taban plakası bu hususu sağlamaktadır. Düşeyliği ayarlanabilen taban plakaları, iskelenin aynı seviyede olmasını sağlayacak şekilde yerleştirilmeli ve ayarlanmalıdır. Düşeyliği ayarlanabilen taban plakaları en az 200 mm ayar kapasitesine sahip olmalı, ayarlama yapılırken, taban plakası aşırı açılmamalıdır. Ayarlamanın her safhasında, en küçük bindirme uzunluğu, gövdenin toplam uzunluğunun % 25’i veya 150 mm’den hangisi daha büyükse en az o kadar olmalıdır.

## Slide 92
İskele ayağı bindirme uzunlukları
Örneğin; 80 cm uzunluğundaki bir ayağın ayar milinin bindirme uzunluğu en az 20 cm (80x0,25) olmalıdır. Ayar milinin aşırı açılması farklı boya renkleri ile boyama veya açılmayı önlemek için mil üzerine emniyet kertikleri yapılması ile sağlanabilir.

## Slide 93: YAPIYA OLAN UZAKLIK
Çalışanların yüksekten düşmesi, malzeme düşmesinin önlenmesi, güvenli erişimin sağlanması ve ergonomik çalışmanın sağlanması için iskeleler yapıya yakın olacak şekilde kurulmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirler başlığı altında aşağıdaki hüküm verilmiştir:
Konu ile ilgili olarak OSHA düzenlemelerinde, platformların yapıya bakan kenarları ile yapı yüzeyi arasındaki mesafenin 14 inç’ten (~ 36 cm) fazla olmayacağı hükmü yer almaktadır4. Düzenlemede bu hükmün geçerliliği, yapıya bakan ön kenarlarda korkuluk sisteminin olmamasına ya da yüksekten düşmeye karşı koruma sistemlerinin kullanılmamasına bağlıdır. HSA tarafından hazırlanan iskelelerle ilgili uygulama rehberinde de iskelenin olabildiğince yapıya yakın olması gerektiği belirtilmektedir. Çalışanların platform kenarında oturmasının gerektiği ve halat ya da zincirlerin tutacak olarak kullanıldığı yerlerde, iskele ve yapı arası mesafenin 30 cm olması ve uygulanabilir olduğu durumlarda platformla aynı seviyede çıkma (konsol) platformlar kullanılması hükümleri yer almaktadır3.

## Slide 94: YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİ
İskele kurulum ve sökümü, iskele üzerinde çalışma gibi işler sırasında çalışma yapılan alandan insanların uzak tutulması gerekmektedir. Uzak tutma, mevcut sokak ya da geçiş yollarının yetkili mercilerden izin alınarak çalışma boyunca kapatılması şeklinde yapılabilir. Geçiş yollarını kapatıldığında, güvenli alternatif yollar temin edilmeli ve insanlar araç trafiğine karşı güvende olmalıdır. Eğer halk çalışma alanından uzakta tutulamıyorsa, gerek çalışma aletlerinin gerekse malzemelerin düşmesine karşı etkili fiziksel korunma yöntemleri uygulanmalıdır.
İnsanların iskele alt tarafından geçişlerine izin verilmesi halinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
Geçit boyunca yeterli baş yüksekliği bulunmalı,
İnsanların yaralanmasına ya da elbiselerinin zarar görmesine sebep olabilecek çıkıntıların olmadığından emin olunmalı,
Yürüme yüzeyi iyi durumda olmalı, Geçit yeterli derecede aydınlık olmalıdır.

## Slide 95
Ayrıca kullanılacak geçit cisim düşmesine karşı tamamen kapatılmış olmalı ve araç trafiğine karşı bariyer vb. araçlarla trafik yolundan ayrılmalıdır. Yollar karşılıklı geçiş ve engelli kişilerin geçişi de göz önüne alınarak yeterli genişliğe sahip olmalıdır.

## Slide 96: ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
iskele üzerinde çalışma sırasında taşınan, kaldırılıp indirilen iskele veya yapı malzemelerinin enerji hatlarına temas etmesine karşı, iskelenin yeterli güvenlik mesafesinde bulunması zorunludur. Güvenlik mesafesi belirlenirken rüzgârlı havalarda hattın yapacağı hareket de ayrıca göz önüne alınmalıdır.
Enerji hatlarına güvenlik mesafeleri

## Slide 97
Konu ile ilgili olarak Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde Enerji dağıtım tesisleri başlığı altında aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

## Slide 98
Güvenlik mesafelerine dikkat edilerek çalışma korunma yöntemlerinde birisi olmakla beraber sahada yapılan risk değerlendirmesi ve sağlık ve güvenlik planında geçen hususlar dikkate alınarak tehlikenin kaynağında yok edilmesi tercih edilmelidir. Bu yöntemler, hatların yerinin değiştirilmesi, hatlardaki enerjinin kesilmesi, hattın topraklanması ve bariyer vb. engellerin yerleştirilmesi ya da yalıtım yapılmasıdır.
Enerji hatları yakınındaki iskelenin topraklanması da diğer bir korunma yöntemidir. Cephe iskelesinin kendisinin dışında iskeleye erişim için kullanılabilen seyyar erişim kulelerinin hareket güzergâhına da dikkat edilmeli, mevcut hatların durumu kontrol edilerek teması önleyici bariyerler, direkler vb. engeller yerleştirilmeli, üstten geçen enerji hattı görülebilecek şekilde uyarıcı işaretlerle belirtilmelidir.
Elektrik tehlikesi Enerji hatlarının dışında iskelede çalışma sırasında kullanılan elektrikli teçhizatın kablo bağlantıları kaçak riskine karşı düzenli olarak kontrol edilmeli ve sağlam şekilde korunmalıdır. Çalışma alanından geçen elektrik kabloları iskele ve yapı malzemelerinin etkisiyle ezilebilir veya darbe sonucu açılabilir. Bu risklere karşı kabloların güvenli noktalardan geçmesi sağlanmalı ve darbe vb. muhtemel etkilere karşı dayanıklı kablolar temin edilmelidir.

## Slide 99
İskele yüksek gerilim elektrik hattına ya da ekipmanına paralel olarak kurulduğunda, iskelede gerilimin indüklenmesi tehlikesi vardır. İskelede indüklenen gerilimin değerini etkileyen bazı faktörler vardır.

## Slide 100: UYGUN YÜK SINIFI

## Slide 101
İSKELEYE ETKİYEN YÜKLER VE KOMBİNASYONLAR
Her bir iş iskelesi güvenli olarak kullanılabilecek biçimde kazara hareket etmeyecek veya göçmeyecek tarzda tasarlanmış, inşa edilmiş ve bakımı yapılmış olmalıdır. Bu gerek iskelenin kurulması, değiştirilmesi ve tamamen sökülmesi dâhil bütün aşamalar için geçerlidir.  İskele bileşenleri güvenli şekilde taşınabilecek, kurulabilecek, kullanılabilecek, bakımı yapılabilecek sökülebilecek ve istiflenebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Dikkate alınması gereken üç ana yükleme tipi ;
Kalıcı yükler: (Ölü Yük) Asansör kuleleri gibi yardımcı yapılar ile plâtformlar, korkuluklar, düşme engelleyici ve diğer koruyucu yapılar gibi bütün bileşenler dâhil iskele yapısının kendi ağırlığı
Değişken yükler: (Hareketli Yük, Rüzgar ve Kar Yükleri) Servis yükleri (çalışma alanı üzerindeki yükler ve yan koruma üzerindeki yükler), rüzgâr yükleri ve varsa kar ve buz yükleri
Kazara oluşan yükler: Bu standartta belirtilen kazara oluşan tek yük, yan koruma üzerine gelen aşağıya doğru 1.25 Kn’luk noktasal yüktür.

## Slide 102
Değişken Yük; TS EN 12811- 1 ‘de farklı iş koşullarını karşılayacak şekilde altı yük sınıfı ve çalışma alanı için yedi genişlik sınıfı tanımlanmıştır.

## Slide 104
Yapı malzemesini vinç gibi bir taşıyıcı araç ile kaldırdığımız için daima yükler 1.2 ile çarpılır. ( Dinamiklik ve hareketlilik nedeniyle)
İşçi kaç kilo olursa olsun her zaman 100 kg olarak kabul edilir.

## Slide 107: MALZEME DÜŞMESİ
İskelede çalışma yapılırken veya çalışmaya ara verildiğinde, iskele üzerinde bulunan el aletleri, moloz ve artık malzemeler, ufak parçalar ve yapılan işe bağlı olarak kullanılan kova, kutu, yalıtım malzemeleri vb. malzemeler önlemler alınmamışsa iskeleden aşağı katlara veya doğrudan yere düşebilir. Düşme yüksekliğinin de etkisi göz önüne alındığında, hafif bir malzeme dahi hızla çarpmanın etkisiyle ağır yaralanma ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Yaya trafiğinin olduğu alanlar, yapıya giriş noktaları, hemen üzerinde çalışma yapılan bölümler en hassas ve en yüksek riske sahip yerlerdir.

## Slide 109
Malzeme düşmesinin önlenmesi için birçok yöntem vardır. Yapılan risk değerlendirmesi neticesinde en uygun yöntem belirlenmeli, çalışanların ve yayaların güvenliği sağlanmalıdır. Sadece baret kullanımı asla yeterli değildir. Çalışanlar baretlerini takmalı ve cisim düşmesine karşı aşağıdaki tedbirlerden risk değerlendirmesi neticesinde uygun olanlar alınmalıdır:
Topuk levhalarının yerleştirilmesi (İskele standartlarında zorunludur),
Ağ örtü, levha, panel vb. malzemelerle kaplama yapılması,
Uygun korkuluk sistemleri,
Cisim tutma platformları,
Kapalı geçitler,
Korkuluklara asılabilen plastik veya galvaniz kaplı çelik örgülü bariyer veya katı bariyerler.
İskele standardında ise yukarıdaki hükme benzer şekilde, topuk levhasının en üst kenarının bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 150 mm yukarıda olacak şekilde monte edilmesi ve el ile tutma amaçlı delikler haricindeki diğer delik ve yarıkların, herhangi bir doğrultudaki en büyük boyutunun ölçüsünün 25 mm’yi aşmaması gerektiği belirtilmiştir. Yatay yükleme ile ilgili olarak ise, topuk levhasının 0.15 kN (15 kg) değerinde yatay noktasal yüke dayanabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.

## Slide 110
Alet, malzeme ya da ekipmanların topuk levhası üst kenar yüksekliğini aşacak şekilde istiflendiği durumlarda ise, topuk levhasından korkuluklara kadar uzanan panel, bariyer vb. tedbirlere başvurulabilir.

## Slide 111
Cisim tutma platformları; yapıdan dışarıya doğru uzanan, eğimli, platformla kaplı, düşen cisimleri tutmada kullanılan, çalışanların ve yayaların korunması için alınabilecek tedbirlerden birisidir. Yapıya giriş noktalarına yerleştirilen cisim tutma platformları aracılığıyla çalışanların yoğun geçiş yaptığı yerlerde güvenlik sağlanmaktadır. Cisim tutma platformlarından dolayı iskele üzerinde oluşan ölü yük, çarpma yükü ve rüzgâr yükü gibi yükler dikkate alınmalıdır. Tutma platformu üst yüzeyinden yapıya bağlanmak, platform alt tarafından boru ile yapıya dayandırılmak vb. yöntemlerle iskele ve yapıya sabitlenmelidir.

## Slide 112: ELLE TAŞIMA
Elle taşıma, yükün kaldırılması, indirilmesi, itilip çekilmesi, taşınması veya hareket ettirilmesi gibi işleri kapsamaktadır.
Diğer malzemelerde olduğu gibi iskele elemanları ve çeşitli iskele aksesuarlarının elle taşınmasında da bazı hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlardan bazıları şunlardır:
Tek seferde taşıma niyetiyle iskele elemanlarının (Dikme, platform birimleri vb.) bir araya getirilerek taşınacak yükün ağırlaştırılmaması,
Uzun iskele elemanlarının dengeli olacak şekilde ortasından tutulması,
Malzemelerin vücuda yakın tutularak kaldırılması ve taşınması,
Kaldırma işleminin dizler kırılarak, bele yük verilmeyecek şekilde yapılması,

## Slide 113
Uzun iskele elemanlarının taşınması sırasında çevre şartları ve taşıma yolunun kontrol edilmesi (Enerji hatları, çevredeki çalışanlar vb.)
Sürekli tekrar eden kaldırma-indirme gibi hareketler ile uzun mesafe malzeme taşınmasının azaltılması ve işin süresine göre düzenli aralıklarda mola verilmesi,
Ağır iskele elemanlarının tek bir çalışan tarafından taşınmaması,
Malzemelerin çalışanlar arasında güvenli şekilde aktarılması (Diğer çalışan tutmadan malzemenin bırakılmaması, malzemenin üst katlara uzatılması sırasında aşırı uzanma, bükülme gibi ergonomik olmayan duruşların önlenmesi vb.)

## Slide 114: SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

## Slide 115
İskele ile çalışma sırasında işaret levhalarının kullanılabileceği bazı durumlar aşağıda belirtilmiştir:

## Slide 116
AYDINLATMA
Diğer işlerde olduğu gibi, iskelede yapılan işin de sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için çalışma alanının yeterli şekilde aydınlatılması gerekir. Yeterli aydınlatma ile hata oranları azalmakta ve iş kazalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Aydınlatma açısından uygun çalışma ortamı sağlanırken mümkün olduğu ölçüde gün ışığından faydalanılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise uygun bir yapay aydınlatma sistemi kurulur. İskele işleri, genellikle gündüz yapıldığından çoğunlukla çalışma sırasında aydınlatma yeterlidir. Akşam vakitlerinde çalışma yapılması, iskelenin kaplanmasında kullanılan kaplama malzemesi, bina içinde iskele kurulması ve kapalı bir alanda çalışmanın yapılması gibi sebeplerden dolayı aydınlatmada yetersizlikler görülebilir. Bu gibi durumlarda yapay aydınlatma sistemlerinden faydalanılmalıdır. Gerek iskele üzerinde gerekse başka bir yerde kurulsun, aydınlatma sisteminin takılma, elektrik çarpması gibi ek riskler oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Aydınlatma şiddeti değerleri için TS EN 12464 Standardından faydalanılabilir.

## Slide 117: TEHLİKELİ MADDELER
İskele üzerinde gerçekleştirilen sıva, boya, cephe kaplama, cephenin yenilenmesi, asbest sökümü, kumlama vb. işlere bağlı olarak iskele çalışanlarının çeşitli tozlara, solvent buharlarına, asbest liflerine ve yapı kimyasallarının sağlığa zararlı etkilerine maruz kalmaları muhtemeldir. Önlem olarak güvenli çalışma yöntemlerinin belirlenmesi ve sağlık açısından daha uygun malzemelerle çalışılması öncelikli olmalıdır. Çalışmada kullanılan yapı kimyasallarının güvenlik bilgi formlarının işyerinde bulundurulması ve bu formlar dikkate alınarak, çalışanlara uygun Kişisel koruyucu donanımların verilmesi önemlidir.

## Slide 118: KKD KULLANIMI
Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanılır. Toplu korunma önlemlerinin her zaman öncelikli olduğu dikkate alınmalı, uygulanamadığı durumlarda ise KKD kullanımına başvurulmalıdır.
İskele işi yüksekte çalışmayı gerektirdiğinden dolayı, düşme riskine karşı önlem alınması son derece önemlidir.
İskelede bütün açık kenarlarda uygun şekilde yerleştirilmiş yan korumanın bulunması, platformun tam ve sabitlenmiş olması ve erişimin erişim araçları ile sağlanması neticesinde bu risk minimize edilmektedir.

## Slide 120
Kurulmuş bir iskelede çalışmanın dışında, iskelenin kurulumu ve sökümü sırasında da yüksekte çalışma sebebiyle düşme riski ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı, iskele kurulum ve sökümü sırasında diğer kişisel koruyucu donanımların (baret, eldiven vb.) yanında yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım kullanımı daha da önem kazanmaktadır. İskele kurulum prosedürleri dikkate alındığında, düşmeye karşı güvenliği sağlayacak platform ve korkulukların takılmasından önce düşme riskinin olduğu görülecektir. (Bu riskin azaltılması için, bir alt kattan üst katın korkuluğunun takılmasını sağlayan geçici veya kalıcı korkuluk sistemlerinin ya da ana korkuluk seviyesine yerleştirilerek bir üst katın korkulukların takılmasına olanak sağlayan geçici platform sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmalıdır.)

## Slide 121
Düşmeyi durdurma sisteminde kullanılacak emniyet halatları ve ankrajların birçok türü bulunmaktadır. Örneğin emniyet halatları sabit ya da değişken uzunluklarda, çift bacaklı ya da geri sarmalı tipte olabilir. Emniyet halatları bağlantı yerinden doğrudan bir ankraj noktasına bağlanabileceği gibi halat tutucu ve yatay veya düşey yaşam hattı aracılığıyla da ankraj noktasına bağlanabilir. Düşmeyi durdurma sisteminde, emniyet halatının bir ucu tam vücut emniyet kemeri üzerinde sırtın ortasında bulunan D halkasına bağlanırken, diğer tarafı tercihen baş seviyesinin üzerinde bir noktaya bağlanır. Yandaki şekilde, uygun bağlayıcı ve aparatlarla düşey yaşam hattına bağlı tam vücut emniyet kemeri takılı çalışan görülmektedir.

## Slide 122
C E işareti ve Onaylanmış kuruluş numarası
Standart numarası

## Slide 123
Dikey eleman bağlantı lanyardı
Kanca karabina çift lanyard
Paraşüt tipi emniyet kemeri
Yüksekte Çalışma Ekipmanları

## Slide 124
b-Standartlara Uygun Üretilmiş İskele
TS EN 12810-1 Mamul Özellikleri
TS EN 12810-2 Yapısal Tasarım
TS EN 12811-1 Performans Gerekleri
TS EN 12811-2 Malzeme Bilgileri
TS EN 12811-3 Yükleme Deneyleri
* Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,5 Ekim 2013-EK 4
Güvenli Kurulum Ve Söküm Koşulları
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 125
Bileşen listesi
Bileşenler için işlem sırası (Çizim ve anlatımlar)
Yükseklik-genişlik sınıfları, boyutlar, ankraj düzeni ve yardımcı bileşenlerin nasıl kullanılacağı
Bağlantı talimatları
Rüzgar, kar ve buzla ilgili sınırlamalar
Güvenli Kurulum Ve Söküm Koşulları
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 126
Kullanılan diğer elemanların tanımlayıcı özellikleri
İskeleden zemine ve yapıya aktarılan yükler
Hasarlı bileşenlerin kullanılmadığının gösterilmesi
Depolama, bakım ve onarım talimatları
Standart sistem konfigürasyonlarının dışındaki durumlarda daha ileri bilgilerin nasıl temin edileceği
Güvenli Kurulum Ve Söküm Koşulları
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 127
Kurma, Kullanma ve Sökme Planında Nelere Yer Verilebilir?
İskelenin kurulması, kullanılması ve sökümü ile ilgili kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar
İskelenin kurulacağı yapı ve çevreye ait bilgiler (Yaya ve araç trafiği, kazı çalışmaları, yüksek gerilim hatlarına olan mesafeler, zemin koşulları, bağlandığı yapı veya binanın durumu vb. )
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 128
BİYOLOJİK TEHLİKELER
(Bakteri, mantar, virüs vb.)
FİZİKSEL TEHLİKELER
(Gürültü, titreşim, aşırı soğuk veya sıcak vb.)
İŞ ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ TEHLİKELER
(Aşırı çalışma, taciz, stres vb.)
KİMYASAL TEHLİKELER
(Boya, yapı kimyasalları vb.)
ERGONOMİK TEHLİKELER
(Tekrar eden hareketler, biçimsiz/uyguns uz duruşlar vb.)
GÜVENLİK TEHLİKELERİ
(Yüksekte çalışma, koruyucusuz makine vb.)
İskele kurulum ve söküm aşamalarında güvenlik tehlikeleri ön plana çıkarılmalıdır.
Kurulum Ve Söküm İşlerinde Tehlike Ve Riskler
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 129
İskelelerde Yüksekten Düşme Sebepleri Nelerdir?
İskele Platformları
-Platform birimlerinin eksik olması,
-Tek kalas üzerinde çalışma yapılması,
-Platform birimlerinin sabitlenmemesi,
-Kusurlu ve uygun olmayan malzeme kullanılması.
Korkuluklar
-Korkuluk bulunmaması
-Ara korkuluk bulunmaması
-Topuk tahtası bulunmaması
-Korkuluklar arasında 47 cm’den fazla boşluklar bulunması,
-Kısa kenar korkuluklarının bulunmaması.
Kurulum Ve Söküm İşlerinde Tehlike Ve Riskler
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 130
Uygun Olmayan Erişim
-İskele katlarına tırmanarak ulaşılması,
-Merdiven kullanılmaması,
-Uygun ve yeterli olmayan erişim araçlarının kullanılması.
KKD İle İlgili Hususlar
-Gerekli hallerde KKD kullanılmaması,
-İşe uygun olmayan KKD kullanılması,
-Uygun olmayan nitelikte KKD kullanılması,
-Uygun olmayan ankraj noktalarının seçilmesi.
Kurulum Ve Söküm İşlerinde Tehlike Ve Riskler
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 131
Toplu Koruma Yöntemleri
Bu örnek geçici platform kullanılarak toplu korumanın sağlandığı çalışma yöntemidir. Bu yöntemde ana korkuluk seviyesine ara bağlantı monte edilerek geçici platform takılır ve bu geçici platform üzerine merdivenle çıkılarak bir üst katın kalıcı korkulukları monte edilir ve böyle üst platform seviyesine çıkılmadan düşmeye karşı önlem alınmış olunur.
Güvenli Kurulum Ve Söküm Yöntemleri
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 132
Aynı işlem iskelenin diğer bölmelerinde de devam ettirilir.
Güvenli Kurulum Ve Söküm Yöntemleri
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 133
Toplu koruma önlemlerine bir diğer örnek ise geçici korkuluk kullanımıdır. Bu yöntemde teleskobik korkuluklar kullanılır ve bunlar iskelenin dikmelerine monte edilir.
Güvenli Kurulum Ve Söküm Yöntemleri
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 134
Çalışan bir üst kata çıkmadan önce düşmeye karşı önlem alınmıştır.
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 135
Üst kata çıkıldığında ilk olarak iskele dikmeleri ve devamında kalıcı korkuluklar monte edilerek güvenli şekilde çalışma sağlanır.
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 136
Lanyard Bağlama Noktaları
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 137
Lanyard Bağlama Noktaları
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 138
🗸
Lanyard Bağlama Noktaları
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 139
İSKELE KURMA VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

## Slide 140
İSKELE DENEYLER
İSKELE İMALATI,DENEYLER,KALİTE KONTROL

## Slide 141
Hammaddelerin her partide girdi kontrolleri ,
yarı mamullerin her aşamada kalite kontrolleri yapılır.
Boru, profil, sac, kelepçe ve ankrajlar 6 aylık periyotlarla akredite laboratuvarlara teste gönderilir.
TSE EN Standartları kapsamındaki bütün sistemler 6 aylık
periyotlarla gözden geçirilir.
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 142
Platform Deneyleri:
Platform Düşme Deneyleri
Platform ve Mesnet Dayanıklılık Deneyi
Platform Sehim Deneyi
Kısmi Alan Yükleme Deneyi
Düzgün Yayılı Yük Deneyi
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 143
  Platform Düşme Deneyi
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 144
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 145
Düşme Deneyleri
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 146
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 147
Yan Koruma Deneyleri:
Düşey Yönde Aşağı Yükleme (Dayanıklılık)
Düşey Yönde Yukarı Yükleme ( Bağlantı Kontrolü)
Yatay Yönde Yükleme (Dayanıklılık)
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 148
Topukluk Deneyleri:
Yatay Yönde Yükleme (Dayanıklılık)
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 149
Merdiven Deneyleri:
Açı Kontrolü
Kaydırmazlık Kontrolü
Yükleme Deneyleri
İSKELE DENEYLER
İSKELE PLATFORM YÜKLEMELERİ
TS EN 12810 –TS EN 12811

## Slide 150: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Malzeme ve Muayene Kontrolü

## Slide 151: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Boyut ve Muayene Ölçümü
EN 10219’a uygun dikişli çelik boru olmalıdırlar.
Dış çap : 48,3 mm
Et kalınlığı
Akma Gerilmesi ≥ 315 N/mm2 min:2,7mm
Akma Gerilmesi ≥ 235 N/mm2 min:2,9mm
Taşıyıcı sistem boruları

## Slide 152: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
-TABAN ALANI
-TABAN PLAKA KALINLIĞI
-GALVANİZ KALINLIĞI
-DİŞ DERİNLİĞİ
-YÜKLEME DENEYİ
-İŞARETLEME
Muayene ve Ayarlı Taban Plakası

## Slide 153: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Platform Yük Sınıfı Tercihi

## Slide 154: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Düşme Deneyi
Tekil Yük Deneyi
Düzgün Yayılı Yük Deneyi
Boyut Ölçümü
Malzeme Deneyleri
Platformlar Ve Muayene

## Slide 155: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER

## Slide 156: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER

## Slide 157: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Sismik Deney
Sehim Ölçme Deneyi.
Deneyler Yan Elemanlar

## Slide 158: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Deneyler-Sehim-Korkuluk

## Slide 159: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Yatay Yükleme Durumu
Yan korumalarda topuk tahtası hariç diğer tüm bileşenler 0,3 kN’luk yatay noktasal yüke dayanacak biçimde tasarlanmalıdır. Topuk tahtası için bu yük değeri 0,15 kN’dur.
Ana korkuluk, ara korkuluk ve topuk tahtası yatay yüklere maruz kaldığında en fazla 35 mm sehim yapmalıdır . Belgelendirme incelemesi yapılan firmada yan korumaların 0.3 kN’luk yatay nokta yüke dayandığı görülmüştür. Meydana gelen azami sehim değeri 15 mm’dir. Topuk tahtasında ise 16 mm sehim olmuştur.

## Slide 160: İSKELE MUAYENE VE DENEYLER
Tekil yük yükleme deneyi
Düzgün yayılı yük deneyi
Kaynak kontrol deneyi (Alüminyum)
Deneyler-Merdivenler